zurück

Drucken

# Delonghi Primadonna s 26.455

Geschrieben von: Sandrof1 am Montag, 26. Februar 2024, 18:24 Uhr

Hallo zusammen, ich habe ein Mega-Problem mit meiner Delonghi Primadonna 26.455. Sie sengnala mir immer leeren Kreislauf, ich habe alle Magnetventile, Wasserpumpe, Schläuche, Wasserzähler und Membran und auch die Stromplatine ausgetauscht, aber ich habe das Problem immer noch nicht gelöst. Wenn ich den Dampf anschalte, startet die Pumpe und wird immer leiser und signalisiert immer wieder "Wasserkreislauf füllen". Sie spült und kocht Kaffee, aber ich kann keinen Cappuccino machen und nicht einmal entkalken.

Ich hoffe, jemand kann mir helfen, das Problem zu finden

Geschrieben von: Schlawi am Montag, 26. Februar 2024, 20:14 Uhr

Wenn die Pumpe leise wird, hast du eine Verstopfung. In einer Wasserleitung, oder in der Dampfheizung, Kupplung für die Milchkaraffe. Da musst du Stück für Stück suchen, wo die Verstopfung ist.

Geschrieben von: Sandrof1 am Dienstag, 27. Februar 2024, 11:51 Uhr

Ich habe in die Schläuche geblasen und sie sind frei. Die Magnetventile sind neu. Könnte es der Wärmesensor im U-Boot-Kessel sein?

Geschrieben von: Sandrof1 am Donnerstag, 29. Februar 2024, 18:11 Uhr

Ich habe die Thermostate im Dampfkessel und die Temperaturanzeige im Kessel ausgetauscht und es ist immer noch dasselbe wie vorher :angry:wenn ich den Dampf anschließe, gibt es einen Kurzschluss und der Schutzschalter wird ausgeschaltet

Geschrieben von: Sandrof1 am Montag, 04. März 2024, 16:51 Uhr

Leider ist es eine miserable Kaffeemaschine und nicht zu reparieren. Sie meldet immer noch einen leeren Stromkreis. Ich habe buchstäblich alles ausgetauscht

Kaffeevollautomaten.org > DeLonghi > Delonghi Primadonna s 26.455

#### www.kaffeevollautomaten.org

zurück

Drucken