zurück

Drucken

# Bohnen auffüllen bei Melitta Caffeo CI

Geschrieben von: kborgwar am Dienstag, 29. Dezember 2015, 01:27 Uhr

Ich habe im letzten Jahr die Melitta Caffeo CI in Deutschland gekauft, lebe aber auf den Philippinen.

Seit kurzem zeigt die Maschine immer wieder an , dass ich Bohnen auffüllen soll, wobei diese mit Bohnen gefüllt ist. Ich habe die Bohnen gewechselt und habe den Container ausgewischt, das Problem bleibt weiterhin bestehen.

Was kann die Ursache sein?

Über Tipps wäre ich sehr dankbar.

Geschrieben von: Martin (Hobbytechniker) am Mittwoch, 30. Dezember 2015, 10:43 Uhr

Der Schalter für die Füllmengenkontrolle in der Brüheinheit löst nicht aus oder nicht korrekt aus.

1.)Entweder weil der Schalter im Gerät verdreckt oder defekt ist.

2.)Oder mit der Plastikfahne an der Brüheinheit (steht oben an der Brüheinheit ca 2 cm. raus) etwas nicht stimmt.

3.)Oder weil nicht genug gemahlener Kaffee in die Brüheinheit fällt.

4.)Oder weil die Mikroschalter im Antrieb der Brüheinheit nicht korrekt schalten.

Am wahrscheinlichsten sind punkt 1 oder 2.. jedoch solltest Du mal versuchen ob Du das gerät ohne Deckel betreiben kannst um zu beobachten ob und warum der Schalter beim Kaffeebezug nicht auslöst.

Geschrieben von: Gast_Jens am Dienstag, 12. Januar 2016, 12:19 Uhr

Moin,

war neulich erst direkt bei Melitta in Minden und habe genau von diesem Problem gehört.

Abhilfe schafft folgendes:

Wisch den Bohnenbehälter mal mit Vodka aus - richtig - Vodka!!

Danach werden die Bohnen wieder wie gewohnt nachrutschen ;-)

Geschrieben von: Gast_Philip am Donnerstag, 21. Juli 2016, 09:24 Uhr

Ich hatte ein ähnliches Problem. Das gemahlene Pulver wollte nicht durchrutschen in die Brühgruppe (also quasi Fall 3). Ich hab das mal mit dem Wodka ausprobiert (auch die Rutsche ausgebaut und mit Wodka gereinigt). Leider bleibt das Pulver immer noch in der Rutsche liegen (kann man durch die Pulverklappe sehen).

Woran kann das denn noch liegen?

Geschrieben von: HWS am Freitag, 22. Juli 2016, 18:56 Uhr

Es kann auch am Mahlwerk liegen. Das Mahlwerk zerlegen u. gruendlich saeubern mit einem kleinen Pinsel.

Gruss HWS

Geschrieben von: Guest am Montag, 25. Juli 2016, 13:09 Uhr

So, hab das Mahlwerk in alle Einzelteile zerlegt und gesäubert. Da setzt sich über die Jahre ja enorm viel Kaffeeschnodder an. Nach dem Zusammensetzen klingt das Malwerk jetzt auch ganz anders. Allerdings scheint die Maschine damit nicht ganz klar zu kommen. Jeder zweite Kaffee, den ich machen will wird abgebrochen. Auch bleibt auch immer noch Pulver in der Rutsche liegen. Muss sich da erst was einpendeln? ... auf jeden Fall schmeckt der Kaffee jetzt besser :-)

Geschrieben von: HWS am Montag, 25. Juli 2016, 17:28 Uhr

Ich wuerde jetzt die Microschalter im Antrieb der BE, und den Schalter an der Schaltfahne noch austauschen. Martin hat oben geschrieben, dass es an den Microschaltern im Antrieb der BE liegen kann. Das ist keine grosse Sache. Die Nockenscheibe leicht mit Fett bestreichen, dort wo die Nocken die Schalter betaetigen.

Gruss HWS

Geschrieben von: Gast_Martin am Sonntag, 25. Juni 2023, 11:27 Uhr

Hallo zusammen,

nur als Ergänzung zu den oben vorgeschlagenen Tipps zur Fehlersuche. Ich hatte ebenfalls das Problem, dass die Maschine immer wieder den Brühvorgang abgebrochen hat und "Bohnen füllen" meldete. Nachdem die Reinigung nichts gebracht hat und ich so ein Gefühl hatte, dass die Mikroschalter in Ordnung sind, habe ich nochmal die Brühgruppe inspiziert. Dabei wurde schnell klar, dass die Lippendichtung am Brühzylinder ziemlich zerstört war. Sie wurde wohl bei jedem Einfahren des Zylinders einmal durchgewalkt. Dadurch hat die Position des eingefahrenen Brühzylinders wohl ab und zu nicht richtig gepasst. Auf den ersten Blick war die zerstörte Dichtung nicht zu erkennen, da das nur an der Rückseite des Brühkolbens stattgefunden hat. Abgedichtet hat das Ding trotzdem noch irgendwie. Ein Austausch der Dichtungen war aber wohl eh überfällig. Kurz gesagt: Gründlich sauber gemacht, alle Dichtungen an der Brühgruppe ausgetauscht, bisschen Silikonfett dran, läuft wieder.

Kaffeevollautomaten.org > Melitta > Bohnen auffüllen bei Melitta Caffeo CI

#### www.kaffeevollautomaten.org

zurück

Drucken