# KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM

Serie EA69xx

Typ: EA6990,	Model: ADB 1450 0110P

Ref Typ: 0/70C-43/3-R

Ich habe mein Vorgehen bei der Reparatur der Maschine detailliert notiert. Für das Vorgehen sowie die Erkenntnisse übernehme ich keinerlei Garantie. Ebenso ist mir nicht bekannt, ob Ausschnitte in Text, Abkürzungen etc. einem Copyright unterliegen. Der Text ist insgesamt von mir persönlich im Rahmen der Reparatur der og. Maschine entstanden.

Ich bedanke mich für die Unterstützung im Forum, vor allem bei Rudi-03 und Kaffeechris, die mir sehr geholfen haben.

Vorhandene Anlagen:

Reparaturbeschreibung, Wasserkreislauf, Schaltplan der Platine, Verschaltung der Sensoren und Aktivatoren, Bilder

## Verwendete Abkürzungen

BG		Brühgruppe

BGS		Endschalter Brühgruppe

BK		Brühkopf (oberes Filter mit Auslauf)

DV		Drainageventil

FM		Flowmeter

MW		Mahlwerk

HK		Heizung, Heizkessel

RS		Reinigungsschieber (rot)

RSS		Schalter Reinigungsschieber

TB		Tresterbox, Kaffeesatzbehälter

TBS		Tresterboxschalter

V		Ventil

WP		Wasserpumpe

WPS		Schalter für WP

WS		magnetischer Wasserstandsmesser

WT		Wassertank

WV		Wasserverteiler

WVM		Wasserverteilmotor

WVSO	oberer Schalter Wasserverteiler

WVSU	unterer Schalter Wasserverteiler

Öffnen der Maschine:

Torx-Schraubendreher T15 (langer Schaft, wenn möglich), Schraubendreher (Spannungsprüfer) mit 3mm Klinge, ggf kleines Küchenmesser

1. Öffnen der Maschine:

Netzstecker ziehen

WT, Restwasserbehälter, RS und TB herausnehmen

Kaffeebohnen Behälter: 
Deckel und Kaffeebohnen entfernen. Mahlgradsteller-Knopf nach oben herausziehen (geclipst), Kaffeebehälter mit 2 Schrauben lösen und nach oben herausnehmen.

Abdeckung oben entfernen:
Cleaning-Gitter entfernen und vorne 2, hinten mittig 1 Torx-Schrauben entfernen. Die hintere Schraube sitzt sehr tief (mit Spannungsprüfer möglich). Deckel vorsichtig abnehmen. Deckel ist hinten mit 2 Haken (Kunststoff) eingeclipst. Deshalb versuchen, den Deckel beim Hochziehen etwas nach hinten zu schieben.

Bedienblende entfernen:
Die Blende um die Knöpfe ist unten mit 2 Führungsschienen gesteckt, oben mit 2 Nasen (Abstand je 4cm vom Mittenstrich oberhalb Drehknopf) befestigt. Oben leicht mit Schraubenzieher oder Messer die Nasen nach unten lösen und gleichzeitig die Blende nach vorn oben herausziehen. 
Achtung: Beim Wegziehen der Blende fliegt die OK-Taste mit heraus, der Drehknopf ist dagegen an der Blende befestigt. Die OK Taste wird beim Zusammenbau wieder formschlüssig eingesetzt.

Frontplatte entfernen (Anzeige, Bedienung):
Links und rechts hinter der Blende 2 lange Torx-Schrauben lösen und vom Boden unten ebenfalls 2 Torxschrauben entfernen. Die unteren Schrauben halten die Frontplatte am Rahmen. Den Stecker oben an der Platine ausstecken (Nase anheben) und dann die ganze Frontplatte einfach nach vorne abziehen. 
Tipp: den Stecker gleich mit J9 beschriften.

Frontwand entfernen:
Kaffeeauslauf (weißes Kunststoffrohr/-teil mit Schlauch zum BK ) nach oben abziehen (geclipst), 2 Schrauben oben (hinter Kaffeeauslauf), 2 Schrauben unten (lks,rts) und je 2 Schrauben zu den Seitenteilen ausdrehen, Frontwand nach vorne beugen und das Dampfrohr abschrauben (1 schwarze Torx Schraube) und nach hinten herausziehen. Frontplatte entnehmen.

Restverkleidung entfernen:
2 Schrauben hinten (lks,rts - liegen tief) und Seitenteile/Rückwand gemeinsam entfernen

Mahlwerk entfernen (drunter liegt der WV): 
Tipp: zuerst ein Bild der Verkabelung machen, dann ist es einfacher, beim Zusammenbau!! 
2 Schrauben von oben entfernen, den Stecker auf Platine ziehen und MW nach oben herausnehmen (Kabel lösen und durch die Öffnung an BG-Verkleidung hindurchschieben).
Tipp: Stecker sofort beschriften (J8)

BG-Verkleidung (weißes Plastikformteil) entfernen: 
alle Stecker an der Platine entfernen, Platine in Schutzplastik seitlich ausklinken, nach vorne entnehmen. Platine kann aus dem Schutzplastik herausgenommen werden.   
Tipp: Stecker sofort beschriften (J2...J7)
Die Verkablelung aus dem Formteil entfernen, auch das Netzkabel. Plastik-Formteil nach oben herausziehen.