zurück

Drucken

# Delonghi EAM 4000B Brühgruppe hängt

Geschrieben von: Come2Leo am Mittwoch, 08. November 2017, 16:36 Uhr

Hallo,

Meine Maschine machte zuletzt beim Kaffeemachen etwas Krach. Lag wohl an eine schwerfälligen Brühgruppe durch einen aufgeqollenen O-Ring. Heute fuhr die Brühgrupe nicht bis ganz nach oben. Also Maschine aus und Brühruppe rausgezogen. Zum Glück war die Brühruppe bis nach Unten gefahren.

Dan habe ich also die Brügruppe auseinandergebaut und die O-Ringen um den Kolben der Brühruppe erneuert und mit Silikonfett eingerieben. Danach ging die Brühgruppe wieder leicht. Also habe ich die Brühgruppe wieder eingebaut und dachte jetzt läuft die Maschine wieder ein paar Monate ohne Probleme.

Aber es machte Krach. Dieser kommt von Antrieb/Getriebe und dem Riemen der über das Zahnrad am Motor rutscht. Meine Vermutung hat sich bestätigt, nach dem ich die Verkleidung abgebaut hatte. Die Brühgrupe klemmt/bewegt sich nicht. Lässt sich auch nicht mehr an der Front ausbauen. Sie hängt vorne sehr tief, so dass man kaum die Wasserschale einschieben kann.

Ich überlege jetzt den Antrieb hinten auszubauen. da die Brühruppe ja anscheined daran festhängt.

Geschrieben von: kaffeechris am Mittwoch, 08. November 2017, 19:59 Uhr

Hallo, baue dazu die untere Abdeckung ab und drehe den Riemenantrieb drücke die Brühgruppe nach oben mit , so weit das du sie entnehmen kannst.

Danach kannst du von vorne den Schlitten demontieren und dann erst den Antrieb.

Messingmutter neu oder den ganzen Antrieb.

Antrieb neu, ist und bleibt die bessere Alternative.

MfG Chris

Geschrieben von: Come2Leo am Donnerstag, 09. November 2017, 00:49 Uhr

Hallo,

danke für die Antwort. Die Brühgruppe lässt sich momentan wirklich nicht entnehmen. Hängt wohl am Schlitten/Antrieb fest oder anders.

Ich werde das mit der unteren Abdeckung Morgen mal versuchen.

Muss ich dann immer noch den Antrieb demontieren/erneuern? Welche Messingmutter?

Gruß

Leo

Geschrieben von: kaffeechris am Donnerstag, 09. November 2017, 18:43 Uhr

Mache erstmal das was ich geschrieben habe.

Danach stelle bitte weitere Fragen.

Danke

MfG Chris

Geschrieben von: Come2Leo am Freitag, 10. November 2017, 01:07 Uhr

Hallo,

Habe unten die Bodenplatte entfernt und dann durch drehen am Antrieb (großes Rad unten wo auch der Riemen drauf sitzt), drücken der Brühgruppe nach oben bis sie hoch genug war, um Sie vorne wieder normal zu entfernen die Brühgruppe entfernt.

Ich glaube ich habe die Fehlerquelle identifiziert (siehe Foto). Das Teil, welches den Schlitten führt und auf der Welle/Spindel läuft ist aus Kunststoff und greift nicht mehr richtig. Ist wohl abgenutzt.

Gibt es hier ein Ersatzteil? Der Antrieb an sich funktioniert ja noch.

Habe bei ebay Ersatzteile gesehen: Spindelmutter & Schieber für Brühgruppenantrieb.

Sind das die richtigen?

Leo

Geschrieben von: Come2Leo am Freitag, 10. November 2017, 01:12 Uhr

Bild

Geschrieben von: Come2Leo am Freitag, 10. November 2017, 16:55 Uhr

Hallo,

ich habe mir noch andere Fehlerursachen durch den Kopf gehen lassen:

1: Keilriemen, aber der scheint noch OK zu sein. ==>Ein neuer kostet aber auch nur 2-3€

2: Schlitten hatte sich gelockert vom Schieber. Die untere der beiden Schrauben saß etwas locker. ==> Mit Schraubensicherung fest andrehen

3:Wenig Fett auf der Spindel. Hatte ich aber schon mal gefettet, aber ist momentan trocken. ==> neu Fett drauf

4: Die Messing-Spindelmutter innerhalb des Schiebers. Dagegen spricht, dass ich keinen Messing-Abrieb erkennen kann. Grauer Abrieb schein vom alten Graphit-Fett zu sein. Dafür spricht, dass man den Schieber auch so über die Spindel schieben kann. Sie greift also nicht immer. ==> Spindelmutter für 6€ bestellen und tauschen.

Geschrieben von: Come2Leo am Sonntag, 12. November 2017, 14:09 Uhr

Hatte jetzt wieder alles zusammengebaut bis auf die Außenverkleidung.

Untere Abdeckung ran, Schlitten an Antrieb und die Spindel gefettet. Der Brühgruppenantrieb stand aber noch zu hoch um die Brühgruppe einzusetzen. Maschine angeschlossen und angestellt. So fährt der Antrieb runter.

Aber zu niedrig. So kann ich die Brühgruppe nicht einsetzen.

Was kann denn hier die Ursache sein, dafür, dass der Antrieb zu weit runter fährt. Ist da ein Begrenzer hinüber? Oder diese Endschalter (Microschalter) unten?

Benötige ich jetzt einen neuen Antrieb?

Geschrieben von: kaffeechris am Sonntag, 12. November 2017, 20:28 Uhr

Versuche mal folgendes, Reedsensorstecker von der Platine abnehmen und wieder aufstecken.

Wenn das nicht hilft Reset, danach wenn das auch nicht funktioniert ein neuen Reedsensor verbauen.

MfG Chris

Geschrieben von: Come2Leo am Montag, 13. November 2017, 01:52 Uhr

Welche Funktion hat der Reedsensor? Wie macht man den Reset. Reicht es nicht den Netzstecker zu lösen und wieder einzustecken. Das hatte ich schon mehrmals gemacht.

Einen neuen Reedsensor bekommt man ja für ca. 9€ (inkl. Versand).

Generalüberholte Getriebe+Motor schon für 30€ (Versand inkl.). Dann hat man noch ein paar weitere Ersatzteile. Und ein Reedsensor ist auch schon dabei.

Der Microschalter hinterm Motor klickt jedenfalls. Ob das reicht um sicher zu sein, dass er noch funktioniert kann ich nicht sagen.

Habe das Spindelgehäuse geöffnet. Unten und auf der Rückwand meine ich doch Messingablagerungen zu erkennen.

Geschrieben von: Come2Leo am Sonntag, 19. November 2017, 14:39 Uhr

Hallo,

ich habe mir inzwischen gleich einen anderen (kompletten) Antrieb besorgt. Gebaucht aber im gutem Zustand soweit ich das beurteilen kann. Laut Verkäufer voll funktionstüchtig

Habe den jetzt eingebaut und Führungsschienen vom Antrieb und den Schlitten der Brühgruppe neu gefettet. Dann die Brühgruppe eingebaut. Netzstecker eingesteckt. Dann fährt die Maschine die Brühgruppe weiter runter und es kommt die Fehlermeldung "Ausrufezeichen". Laut Bedienungsanleitung ist dann die Brühgruppe nicht eingesetzt, oder die Maschine im Inneren stark verschmutzt. Ist aber nicht der Fall. In dem Zustand bekommt man den Wasserauffangbehälter kaum rausgezogen. Die Brühgruppe auch nicht. Also habe ich die Bodenplatte noch mal losgemacht und am Rad gedreht, bis ich die Brühgruppe entnehmen konnte.

Ich habe die Brühgruppe noch mal gereinigt und gefettet, obwohl dies ja schon letztens gemacht war. Dann noch mal die Maschine von Innen gereinigt. Dann die Brühgruppe eingebaut und den Stecker eingesteckt und die Maschine eingeschaltet. Wieder das gleiche Problem. Die Brühgruppe fährt runter und dann kommt die Fehlermeldung mit dem Ausrufezeichen. Und die Brühgruppe lässt sich nicht entnehmen. Diesmal habe ich die Bodenplatte nicht angeschraubt.

Was kann denn hier das Problem sein? Wenn ich den Stecker ziehe und wieder einstecke macht die Maschine doch einen Reset.

Geschrieben von: Come2Leo am Dienstag, 21. November 2017, 00:53 Uhr

Habe heute mal den Testmodus probiert. Dann versucht die Brühgruppe hochzufahren, wenn Sie unten steht.

Der Motor läuft, aber die Brühgruppe fährt nicht hoch.

Was kann denn hier das Problem sein?

Geschrieben von: kaffeechris am Mittwoch, 22. November 2017, 20:59 Uhr

Nehme mal die Brühgruppe heraus und hallte den Schlitten fest wenn du den Antrieb per hand drehst, sollte der Schlitten sich nicht bewegen, dann könnte es sein das die Spindelmutter verschlissen ist oder das Antriebszahnscheibe überdreht.

MfG Chris

Geschrieben von: Kaffeepoint am Donnerstag, 23. November 2017, 01:39 Uhr

Geiz ist geil, kann ich da nur sagen. DeLonghi Teile sind ja jetzt wirklich nicht teuer. Kauf dir einen neuen, passenden (gibt verschiedene) Antrieb. Einbauen und gut. Vergiss das Mutterwechseln ist ein riesen Aufwand und macht keinen Spass.

MfG Paul

Geschrieben von: kaffeechris am Sonntag, 26. November 2017, 18:17 Uhr

Ob das Spass macht oder nicht, hatte einige Beiträge vorher schon mal geschrieben das er ein Neues nehmen sollte.

Ich schreibe nur "Beratungsresitent".

MfG Chris

Geschrieben von: Come2Leo am Montag, 27. November 2017, 15:45 Uhr

Hallo,

meine Maschine läuft wieder. Bei dem Antrieb, den ich bei Ebay gekauft hatte, war noch eine neue Spindelmutter dabei. Diese habe ich auf meinen alten Antrieb montiert und den alten Antrieb dann wieder eingebaut. Die Spindel noch mal gut eingefettet und den Antrieb per Hand etwas runter gedreht, bis die neue Spindel etwas leichtgängiger wurde. Die musste sich wohl erst etwas einlaufen.

Jetzt läuft die Maschine wieder.

Wenn ich einen "guten gebrauchten" Antrieb mit Motor in der Bucht kaufe, bei dem steht "voll funktionsfähig", dann kann man auch erwarten, dass dieser läuft. Und es macht auch nicht mehr Arbeit einen gebrauchten einzubauen, als einen neuen.

Meine alte Spindelmutter ist übrigens stark verschlissen. Die Spindel an sich ist OK.

Ein neuer Antrieb kostet inkl. Motor ca. 70€. So günstig sind die Teile also auch nicht, wenn man bedenkt, dass eine neue Maschine ca. 300€ kostet. Meine Maschine ist auch schon 11 Jahre alt.

Ich habe jetzt noch mal gemessen. Mein EAM-Boiler schafft 68,2 C°. Ist denke ich OK für einen EAM-Boiler. Den musste ich vor ca. 3 Jahren mal tauschen.

Gruß

Leo

Geschrieben von: kaffeechris am Montag, 27. November 2017, 19:08 Uhr

Wenn es dich glücklich macht.

Dann wünsche ich dir allzeit Kaffee, bis bald.

MfG Chris

Kaffeevollautomaten.org > DeLonghi > Delonghi EAM 4000B Brühgruppe hängt

#### www.kaffeevollautomaten.org

zurück

Drucken