zurück

Drucken

# Automat kann nicht mehr bedient werden

Geschrieben von: Gast_micha am Dienstag, 28. April 2020, 17:02 Uhr

Hallo,

ich habe eine AEG Caffe Silenzio CS 5000.

bei dieser habe ich vor kurzem den Thermoblock tauschen müssen.

Seitdem habe ich folgendes, seltsames Problem:

Wenn ich die Maschine an Strom anschließe, sofort anmache und ein Kaffee ziehe funktioniert sie scheinbar problemlos.

Wenn ich die Maschine allerdings am Strom lasse, reagiert sie nach einigen Minuten nicht mehr auf Tastendrücke. Auch nicht auf den ein und Ausschalter.

Ich muss die Maschine also wieder vom Strom trennen.

Wenn ich die Maschine direkt wieder an den Strom hänge, kann ich sie meist anmachen, aber kein Kaffee ziehen. Das funktioniert erst wieder wenn ich sie einige Zeit ohne Strom ließ.

In einem anderen Forenthread habe ich gelesen dass man den Wiederstand des Thermoblocks vermessen kann, und dieser um die 40 Ohm haben soll.

Das habe ich gemacht, und mit 42 Ohm ist es denke ich auch ok.

Hat jemand eine Ahnung wo ich auf die Fehlersuche gehen kann?

Bzw. was für ein Teil für diesen Defekt verantwortlich seien könnte?

Gruß

Micha

Geschrieben von: Gast_micha am Montag, 01. Juni 2020, 20:50 Uhr

Hey, hier ist der OP nochmal.

Das Problem hat sich inzwischen sellbst behoben.

Für alle die diesen Post finden, weil sie ein ähnliches Problem haben:

Ich habe die Kaffeemaschine an eine an und ausschaltbare Steckdose angeschlossen.

Ich habe sie dann immer für einen Kaffee angemacht und danach gleich wieder über die Steckdose ausgeschaltet.

Nach ca. einem Monat ist mir aufgefallen, dass die Maschine wieder korrekt funktioniert, und inzwischen benutze ich sie schon einige Zeit wieder ganz normal.

Gruß

Micha

Kaffeevollautomaten.org > AEG > Automat kann nicht mehr bedient werden

#### www.kaffeevollautomaten.org

zurück

Drucken