zurück

Drucken

# Nur sporadisch Kaffee aus Siemens TK52002

Geschrieben von: kiar am Dienstag, 11. September 2018, 13:01 Uhr

Hallo Kaffeefreunde,

ich habe eine Siemens TK52002 und seit langem folgendes Problem.

Wenn ich die Taste mit einer Bohne drücke, kommt immer zuverlässig Kaffee, drücke ich die Taste mit zwei Bohnen, vielleicht nur in einem von zehn Fällen. Die restlichen neun Male landet der Kaffee im Auffangbehälter.

Dabei hört man, die die Maschine anfängt zu arbeiten und es klingt sehr gequält, so als ob sie es nicht schafft, den Kaffee ausreichend zusammenzudrücken und stattdessen aufgibt und den Kaffee entsorgt.

Ich habe jetzt erst alle Dichtungen an der Brüheinheit getauscht und gefettet, allerdings ohne Erfolg. Irgendwelche Beschädigungen konnte ich nicht feststellen.

Ich hoffe ihr könnt mir helfen.

Ach, falls es noch wichtig sein sollte. Das verbrühen funktioniert überhaupt nicht mehr.

Viele Grüße,

Kiar

Geschrieben von: BlackSheep am Mittwoch, 12. September 2018, 05:38 Uhr

Hallo,

zum Vorbrühen kann ich nichts sagen.

Aber stelle doch mal den Mahlgrad feiner

und schau ob dann das Problem weg ist.

Gruß

BS

Geschrieben von: kiar am Mittwoch, 12. September 2018, 10:05 Uhr

Hallo BlackSheep,

das Problem ist weg und es kommt wieder Kaffee!

Was ich aber dazu sagen muss...

Ich hatte den Mahlgrad bereits so fein es ging, allerdings scheint mein Mahlwerk nach all den Jahren bereits etwas Spiel zu haben. Jedenfalls war der Unterschied zwischen grob und fein nicht wirklich erkennbar.

Also habe ich die Maschine geöffnet und den Einstellhebel für den Mahlgrad abgemacht und versetzt, so das ich das Mahlwerk noch feiner stellen konnte (ich hoffe das ist verständlich erklärt).

Auf jeden Fall ist der gemahlene Kaffee jetzt feiner, das Mahlwerk ist leiser und gefühlt wird weniger Kaffee gemahlen als vorher - zumindest mahlt die Maschine weniger lange. Jetzt habe ich auch endlich wieder vernünftige Taler im Tresterbehälter und nicht irgend einen feuchten Brei. Außerdem fliegt jetzt weniger Kaffee irgendwo in der Maschine rum.

Also scheint die Aktion durchaus erfolgreich gewesen zu sein.

Sollte ich mein Mahlwerk mal komplett auseinander nehmen und neu zusammensetzen oder gleich mal ein neues einbauen oder langt es so, wie ich es gemacht habe?

Danke und Grüße,

Kiar

Geschrieben von: BlackSheep am Donnerstag, 13. September 2018, 05:43 Uhr

Hallo,

dann würde ich jetzt erstmal alles so lassen

wie es ist und erst wieder eingreifen wenn

es erneut Probleme gibt.

Gruß

BS

Kaffeevollautomaten.org > Siemens > Nur sporadisch Kaffee aus Siemens TK52002

#### www.kaffeevollautomaten.org

zurück

Drucken