zurück

Drucken

# ESAM 4300 motor bzw Gewindestange defekt?

Geschrieben von: Wichtelmann am Freitag, 25. November 2016, 13:42 Uhr

Weiß nicht wie ich es in der Überschrift hätte beschreiben sollen. Das Gerät machte furchtbare Geräusche beim einschalten, als ob das Zahnrad durchrutscht von der langen Gewindestange, die den Brühkopf schwenkt und hoch dreht.

Ich habe mal ein paar Bilder angehangen wo man es ggf erkennen kann.

Das Problem ist, dass ich den Brühkopf derzeit nicht heraus bekomme, um die Halteplatte des Brühkopfes dahinter los zu schrauben.

So komme ich irgendwie gar nicht weiter. Wer kann mir einen Tip geben?

http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=596061-1480071865.jpg

http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=6c5e4b-1480071984.jpg

Update: ich weiß nicht genau warum das Bild nicht anklickbar ist aber hier ist die URL dazu

http:// www.bilder-upload.eu/show.php? file=596061-1480071865.jpg

http:// www.bilder-upload.eu/show.php? file=6c5e4b-1480071984.jpg

Leerzeichen bitte entfernen, irgendwie klappt das nicht...

Geschrieben von: Wichtelmann am Freitag, 25. November 2016, 17:34 Uhr

Anders oder besser ausgedrückt, wie bekomme ich nun den Brühkopf ab?

Er ist ja bereits seitlich gedreht und unten raus gedrückt... Anmachen kann ich das Gerät nicht mehr um nicht noch mehr zu beschädigen...

Geschrieben von: kaffeechris am Freitag, 25. November 2016, 21:27 Uhr

Hallo Wichtelmann, lege die KVA so hin das du unten die Bodendeckplatten entfernen kannst ist ein SicherheitsTX.

Dann kannst du die Brühgruppe verdrehen.

Und so auf den Winkel ,es ist ein Markierung im hinteren Bereich, um die Brühgruppe herauszunehmen.

Die Gewindestange braucht Fett in regelmässigen Abständen.

Sicherlich hat sie sowas schon seit langen nicht mehr gehabt.

Nun ist die Messingmutter hinüber und kann gewechselt werden.

Diese findest du in der Bucht oder bei einem KVA-Ersatzteilhändler.

MfG Chris

Geschrieben von: Wichtelmann am Freitag, 25. November 2016, 22:23 Uhr

oki! danke!

werd ich gleich morgen versuchen.

Hat eigentlich schon mal einer versucht die mutter selbst nachzubauen?

ich denke hier daran 2 oder 3 muttern zusammen zu schweißen und entsprechend zu feilen.

müsste doch gehen oder?

ach ja, gefettet habe ich die stange und den schwenkarm regelmäßig. ka ggf klemmt es ja auch nur irgendwo, hörte sich jedoch leider doch so an als "rutscht da etwas durch"...

Geschrieben von: jokel am Samstag, 26. November 2016, 01:52 Uhr

Da die BG noch nicht soweit oben steht, könnte folgendes funktionieren: am BG-Schlitten ist unten rechts ein Verriegelungshebel, diesen nach rechts drücken und gleichzeitig die beiden roten Verriegelungstasten drücken. Dann sollte die BG rausgehen.

Gruß Stefan

Geschrieben von: Wichtelmann am Sonntag, 27. November 2016, 11:31 Uhr

danke, das hat funktioniert. BG ist raus. Wollte probelauf ih e BG machen aber das scheint nicht zu funktionieren.

ggf gehts halt ohne bg nicht?

wie baue ich den BG schlitten aus um die mutter zu prüfen?

Geschrieben von: kaffeechris am Sonntag, 27. November 2016, 13:41 Uhr

Die Mutter kannst du selbermachen, aus Messing sollte diese schon sein, ist aber M9.

Die Mutter herauszubekommen ist einfach, Anleitungen gibt es dazu im I-Net.

Aber für ein paar Euronen würde ich sie mir bestellen, da nicht jeder diesen unklassischen Gewindebohrer hat.

MfG Chris

Geschrieben von: Wichtelmann am Sonntag, 27. November 2016, 15:25 Uhr

Habe BG Schlittem rsus bekommen

muss der motor komplett ab um die beiden kunststoffschalen auseinander un die gewindestsnge frei zu legen?

Geschrieben von: kaffeechris am Sonntag, 27. November 2016, 17:13 Uhr

Das ist learning by Doing, ich tausche selten Muttern aus.

Da sich meines Erachtens es sich nicht lohnt bei eine 5stellige Bezugszahl da noch zu sparen.

In den meisten Fällen ist die Gewindestange auch soweit verschlissen das sich diese dann die neue Mutter zerfrisst.

MfG Chris

Geschrieben von: Wichtelmann am Mittwoch, 14. Dezember 2016, 20:03 Uhr

Mutter erfolgreich eingebaut, Brühgruppe revidiert, alles eingebaut und dann

Alles scheint ordnungsgemäß zu laufen, aber bereits der Spülvorgang hat ein Problem.Das Pumpgeräusch ist sehr verhalten bis leise und es plätschert nur wenig Wasser.

Beim Brühvorgang das gleiche.

Offenbar kommt nicht genug Wasser, was kann das nach der Revision bedeuten?

Was mir aufgefallen ist, das Edelstahlsieb der BG ist nicht mehr ganz frei-aber das hat ja keine Auswirkungen auf den Spülvorgang oder?

Womit kann ich das bearbeiten? Oben ist alles sauber,Unterseite war recht schwarz, habe ich mit 600er nassschleifpapier etwas gereinigt. Soll ich das mal in Zitronensäure einweichen?

Edit: es wurde regelmäßig entkalkt und vor dem Mutterproblem lief alles gut. Kann ich was bei Revision oder Zusammenbau falsch gemacht haben.

Geschrieben von: Wichtelmann am Mittwoch, 14. Dezember 2016, 20:48 Uhr

Das Zauberwort könnte entlüften sein

Die verbaute EP5 ist nicht selbstablaufende und für die Revision hatte ich den ansaugschlauch der Pumpe unten am Boden der Maschine am magnetventil (?) ab. Wie fülle ich da Wasser ein?

Schlauch unten ab und unter Druck rein oder oberhakb der Pumpe am dicken Eingang?

Edit: habe erstinbetriebnahme Prozedur gemacht. Bei dampfbezug kommt genug Wasser nur aus der kaffeeöffnung halt nicht 😫

Geschrieben von: kaffeechris am Donnerstag, 15. Dezember 2016, 13:53 Uhr

Entkalke den oBk mal mit Entkalker auf Amidosulfonsäure, Durgol Eilfix usw. über die Spültaste die oft drückst oder als Tipp, Testmodus dann BG auf OT und dann mit der Pumptaste die Entkalkerflüssikeit etwas durchlaufen lassen und dann erstmal 5 min warten usw.

Sollte dieses oBK entkalken kein Erfolg bringen das den oBk nochmals nachschauen ob dort ein Fehler in der Montage vorliegt.

MfG Chris

Geschrieben von: Wichtelmann am Samstag, 17. Dezember 2016, 09:27 Uhr

QUOTE (kaffeechris @ Donnerstag, 15.Dezember 2016, 12:53 Uhr)

Entkalke den oBk mal mit Entkalker auf Amidosulfonsäure, Durgol Eilfix usw. über die Spültaste die oft drückst oder als Tipp, Testmodus dann BG auf OT und dann mit der Pumptaste die Entkalkerflüssikeit etwas durchlaufen lassen und dann erstmal 5 min warten usw. Sollte dieses oBK entkalken kein Erfolg bringen das den oBk nochmals nachschauen ob dort ein Fehler in der Montage vorliegt. MfG Chris

OK, kann ich gerne versuchen, habe aber habe im Grunde regelmäßig entkalkt.

HHf hilft folgendes den Fehler einzugrenzen: Nachdem ich das BG-Sieb gereinigt hatte, schien es bei einigen Kaffeebezügen zu funktionieren. Heute morgen kam beim Spülvorgang wieder kein Wasser. Dreht man jedoch den Dampfbezug-Regler auf, so kommt dort kräftig Wasser...

Ich kenne den Wasserweg nicht so gnau, denke aber dass der andere Weg ja durch die Brühgruppen muss. Demnach könnte entweder, wie Du sagst Verkalkung oder das Sieb (?) schuld sein.

Kann ich das Sieb testweise für einen Spülvorgang (kein Brühen(!) ) entfernen? Dann sähre ich ja obs daran lieg?

Geschrieben von: kaffeechris am Samstag, 17. Dezember 2016, 18:07 Uhr

Hast du bei der Revision der Brühgruppe das Cremaventil unter den Sieb herausgenommen?

Was für ein Entkalker benutzt du?

MfG Chris

Geschrieben von: Wichtelmann am Sonntag, 18. Dezember 2016, 11:55 Uhr

QUOTE (kaffeechris @ Samstag, 17.Dezember 2016, 17:07 Uhr)

Hast du bei der Revision der Brühgruppe das Cremaventil unter den Sieb herausgenommen? Was für ein Entkalker benutzt du? MfG Chris

Guten morgen und einen schönen 4. Advent!

Nein ich habe nur das BG Sieb entfernt und gereinigt. Sowie bekomme ich das Cremaventil raus? Einfach von oben oder muss ich die BG wieder demontieren?

Entkalkt immer zwischendurch mit Zitronensäure. Habe aber auch chin mit Durgol entkalkt. Wollte mir anstatt der Zitronensäure ein anderes Präparat zulegen.

Geschrieben von: kaffeechris am Sonntag, 18. Dezember 2016, 13:27 Uhr

Hallo, wünsche auch dir ein tollen vierten Advent.

Ich habe von Wiha ein Bauteileheber damit kann ich das Cremaventil herausdrehen.

Auch mit einen Phasenprüfen oder ähnlichen Schraubendrehe kann man an den vier hochstehenden Plastiknasen mit etwas geduldt und leichten drehen diesen heraus hebeln.

Zitronensäure ist bei den Fertigprodukten zu lasch.

Nehme Durgol,Eilfix usw, auf Amidosulfonsäurebasis.

Achte auf die Inhaltsstoffe.

MfG Chris

Geschrieben von: Wichtelmann am Sonntag, 18. Dezember 2016, 15:34 Uhr

Klingt gut, danke

also nur das kleine runde mit dem ventil (also im bild links)

linksdrehen?

gerade mal bezüge geprüft

14677 tassen und 250 liter

ist schon ne hausnummer oder

Geschrieben von: kaffeechris am Sonntag, 18. Dezember 2016, 16:50 Uhr

Hast beim Wasser eine 0 vergessen.

Ja bitte, nichts in den Loch einführen dann ist das Cremaventil hinüber.

MfG Chris

Geschrieben von: Wichtelmann am Dienstag, 20. Dezember 2016, 19:14 Uhr

So EILFIX ist da und ich bin mal beim Entkalken (mit dem geheimen Spülprogramm mit oberer BG)

Es kommt etwas an schwarzen Krümeln mit. Es könnte Kaffee aus der Revision sein oder sonst was.

Können irgend welche Finter dadurch zusetzen?

Sollte ich da noch was zusätzlich prüfen?

Geschrieben von: kaffeechris am Dienstag, 20. Dezember 2016, 22:03 Uhr

Halloo, so nun mal aufgepasst, dieser Dreck lagert im Kaffeeauslauf.

In der Tür ist ein Trichter mit einer kleinen Feder , das mal ausbauen und oben sitzten zwei kreuzschlitzschrauben und eine seitlich in der Tür so eine kleine, oder so ähnlich würde den Kaffeeauslauf herausnehmen und mal schauen ob dieser evtl, als Oblus noch ein Riss hat.

Die meisten haben ein Riss, der lässt sich mit einen alten Flachschraubendreher und hitzen gut wieder verschmelzen, sicherlich geht auch ein Lötkolben mit kleiner Hitze/Watt.

Wenn du diesen Kaffeeauslauf heraus bekommst legen in in Spülmaschinenreiniger ein über Nacht und dann schön ausschruppen.

MfG Chris

Geschrieben von: Wichtelmann am Mittwoch, 21. Dezember 2016, 15:18 Uhr

Mensch kaffeechris!

Du bist Spitze! Absolute Punktlandung, Schmodder und Riß

Danke für Deine Hilfe, nun sollte alles wieder repariert und dem neuen Kaffeegenuss nichts mehr im Wege stehen.

Geschrieben von: kaffeechris am Donnerstag, 22. Dezember 2016, 18:46 Uhr

Bedanke mich für dein Lob.

Danke für deine Rückmeldung

Wünsche eine schöne Weihnacht und guten Rutsch ins neue Jahr.

MfG Chris

Kaffeevollautomaten.org > DeLonghi > ESAM 4300 motor bzw Gewindestange defekt?

#### www.kaffeevollautomaten.org

zurück

Drucken