zurück

Drucken

# WMF 10 schaltet ab

Geschrieben von: hartmut2704 am Donnerstag, 09. Juli 2015, 10:57 Uhr

Meine WMF 10 schaltet ab, wenn die Milchschaumfunktion betätigt wird (also bei Cappuccino, Latte Macchioto oder einfacher Milchfunktion). Milchschaum läuft ca 0,5 Sekunden, danach blinkt das komplette Bedienfeld kurz auf und die Maschine schaltet komplett ab. Die Maschine kann danach sofort wieder eingeschaltet werden. Kaffee- und Espressoherstellung funktioniert einwandfrei.

Kann mir jemand helfen oder hat jemand vielleicht einen Schaltplan der WMF 10.

Geschrieben von: vivanco am Sonntag, 21. Februar 2016, 13:38 Uhr

Hallo hartmut2704,

ich habe das gleiche Problem. Jetzt musst ich entkalken und sobald Milchschaum in betrieb ist schaltet es aus. Hast du schon inzwischen Problem gelöst ?

Ich denke das es an Magnet pumpe liegt nur ich finde leider nirgendwo im netzt nach ersatzteile.

http://www.fotos-hochladen.net

http://www.fotos-hochladen.net

Geschrieben von: Nicoletta am Mittwoch, 23. März 2016, 15:23 Uhr

Hallo habe das gleiche Problem weiß jemand woran es liegen könnte?

Geschrieben von: Guest am Mittwoch, 19. Juli 2017, 13:32 Uhr

Habe das s3lbe Problem. Gibt es da eine Lösung?

Geschrieben von: kaffeechris am Mittwoch, 19. Juli 2017, 16:53 Uhr

Da sich seit zwei Jahren niemand hier drauf gemeldet hat wird auch keiner Erfahrungswerte dieser Maschine haben.

Mfg Chris

Geschrieben von: Gast_Bernd am Donnerstag, 21. Februar 2019, 20:54 Uhr

habe das gleiche problem

werde das gerät mal zerlegen und durchmessen

Geschrieben von: Dundee am Freitag, 02. August 2019, 23:30 Uhr

QUOTE (Gast_Bernd @ Donnerstag, 21. Februar 2019, 20:54 Uhr)

habe das gleiche problem werde das gerät mal zerlegen und durchmessen

Hallo Bernd,

same problem.

Konntest du Den Fehler lokalisieren.

Da es verschiedene zu läuft gibt für Tee Kaffee etc., denke ich dass es am Ventil liegt. Das dort hin und her schaltet.

Gruß Dundee

Geschrieben von: Dundee am Freitag, 02. August 2019, 23:32 Uhr

QUOTE (Gast_Bernd @ Donnerstag, 21. Februar 2019, 20:54 Uhr)

habe das gleiche problem werde das gerät mal zerlegen und durchmessen

Hallo Bernd,

Konntest du den Fehler lokalisieren?

Da es für Tee, Kaffee und Milchschaum-Einheit verschiedene zuläufe gibt, vermute ich dass es am Ventil Umschalter liegt.

Danke und Gruß Dundee

Geschrieben von: Gast_Maxx am Donnerstag, 03. Oktober 2019, 15:51 Uhr

Oh, wie schön dass es nicht nur mein Problem ist...

wer hat schon eine Lösung gefunden?

Geschrieben von: Ixa am Samstag, 19. Oktober 2019, 20:26 Uhr

Ich habe das gleiche Problem, ist jemand, der das löst?

Ich trenne das Magnetventil und nichts knorrt.

Geschrieben von: Gast_Maxx am Freitag, 10. April 2020, 11:01 Uhr

QUOTE (Gast_Bernd @ Donnerstag, 21. Februar 2019, 20:54 Uhr)

habe das gleiche problem werde das gerät mal zerlegen und durchmessen

Hallo Bernd,

Hat das Zerlegen etwas gebracht.

Ich hatte das Problem vor 10 Monaten durch Entkalken und geduldiges Probieren „gelöst“.

Heute -nachdem lange nicht benutzt- tritt es wieder auf. Die WMF 10 ist (?) ja baugleich mit Petra KM45 ... hat vielleicht jemand da eine Idee?

Maxx

Geschrieben von: obod0002 am Mittwoch, 29. April 2020, 11:11 Uhr

meine WMF 10 schaltet sich seit Jahren auch beim Zapfen von Milchschaum ab, ebenso beim Entkalken.

Leider meint die Maschine nun, Entkalken seie nicht nur gewünscht sondern Zwang. Daraus folgt: nicht einmal mehr Kaffee wird zubereitet.

Ich habe mir nun eine gebrauchte zweite WMF 10 gekauft, die Elektronik meiner an die andere angeschlossen und dort die Entkalkung durchgeführt. Dann die Elektronik wieder in meine eingebaut und siehe da, Kaffee fließt wieder.

So viele Teile können es also nicht sein, die kaputt sind: die Elektronik am Bedienteil scheint es nicht zu sein, die Heizung wohl auch nicht.

Kann Jemand eventuell sich die kleine Platine mal anschauen? Was steuert das was? Ich vermute die Triacs sind nur für's Ein-/Ausschalten der Heizung?

Das Magnetventil für den Schaum erhält zu Beginn der Entkalkung für einen Sekundenbruchteil Strom, schaltet und Wasser strömt. Und dann schaltet sich die Maschine ab ... scheinbar nur diskrete Bauteile.

Danke sehr

Geschrieben von: obod0002 am Donnerstag, 30. April 2020, 14:39 Uhr

QUOTE

Die WMF 10 ist (?) ja baugleich mit Petra KM45

zumindest ein Hinweis: die Netzteilplatine der WMF 10 trägt folgenden Aufdruck: "KM45 MB"

Geschrieben von: Klonie am Sonntag, 21. November 2021, 00:31 Uhr

Hallo Meine WMF 10 hatte auch das gleich Problem mit dem Abschalten bei höherer Belastung.

Ich denke dass ich heute Abend den Fehler gefunden habe.

Auf der keine Netzteilplatine hatte der Kondensator C01 anstelle von 1µF nur noch 200nF.

Habe ihn ausgetauscht und nun geht der Milchschaum auch wieder. Ich hoffe dass das nicht nur Zufall war.

Geschrieben von: Connie am Mittwoch, 11. Oktober 2023, 09:24 Uhr

QUOTE (Klonie @ Sonntag, 21. November 2021, 00:31 Uhr)

Hallo Meine WMF 10 hatte auch das gleich Problem mit dem Abschalten bei höherer Belastung. Ich denke dass ich heute Abend den Fehler gefunden habe. Auf der keine Netzteilplatine hatte der Kondensator C01 anstelle von 1µF nur noch 200nF. Habe ihn ausgetauscht und nun geht der Milchschaum auch wieder. Ich hoffe dass das nicht nur Zufall war.

Hallo zusammen,

meine Wmf 10 schaltet nach kurzem Aufheizen wieder ab. Nach dreimaligem Einschalten funktioniert es dann und ich kann einen Kaffee ziehen. Danach bleibt das Leuchtkreuz wieder rot und die Maschine schaltet ab. Ich habe die Maschine mehrmals entkalkt. Kennt jemand das Problem? Ist die Heizung evtl defekt? Und wenn ja: wie baue ich die Maschine auseinander? Vielen Dank schon Mal und Grüße, Connie

Kaffeevollautomaten.org > Sonstige > WMF 10 schaltet ab

#### www.kaffeevollautomaten.org

zurück

Drucken