zurück

Drucken

# Varianza CSP | viel Kaffeesatz in der Tasse

Geschrieben von: eddldus am Sonntag, 26. November 2017, 00:08 Uhr

Guten Abend!

Auf Empfehlung und dem Ergebnis von Stiftung Warentest haben wir uns vor knapp einem Jahr für die Varianza CSP entschieden. Vorher hatten wir die Caffeo CI und somit sehr gute Erfahrung mit Melitta.

Im April war die Varianza CSP zum ersten Mal zur Reparatur. Es gab ein Problem mit dem Bohnenfach. Es wurde angezeigt, dass die keine Bohnen mehr vorhanden sind. Dieses Problem wurde gelöst und entsprechende Teile gewechselt.

Nun haben wir unregelmäßig, phasenweise (~alle 30 Bezüge) viel Kaffeesatz in der Tasse keine Crema. Kaffee ist auch ungenießbar.

Wir haben das Gerät wieder zur Reparatur gesendet und mit dem Vermerk "Gerät entspricht Herstellervorgaben" zurück bekommen.

Nun bin ich auf Mithilfe angewiesen und Lösungsvorschläge. Ist es sicher mit einer neuen Brühgruppe getan? Könnte es am Mahlwerk liegen?

Reinigungen machen wir nach Anzeige. Kaffeebohnen haben wir gewechselt und verschiedene Mahlgrade probiert. Alles führt nicht zum gewohnten leckeren Kaffee Crema.

Vielen Dank, viele Grüße, Chris

Geschrieben von: HWS am Montag, 27. November 2017, 12:05 Uhr

Recht unverschaemt vom Service.

Ich wuerde die Brueheinheit zerlegen. (Torx 10 Schraubendreher). Den Bruehkopf mit dem Edelstahlsieb genauer auf Verunreinigung checken. Das Bruehsieb muss sauber sein: die kleinen Loecher muessen durchlaessig sein. Das sogenannte Crema-Ventil, welches in der Innenseite des Bruehkopfes genau gegen die Rueckseite des Edelstahlsiebes drueckt, ist auch oft verschmutzt mit Kaffee-Schlamm. Anleitungen zum Zerlegen gibt es bei <komtra.de>. Beim Zuammenbau der Brueheinheit darauf achten, dass die Teile wieder genau aufeinander kommen u. das Ganze ohne Druck wieder zusammenpasst!

HWS

Geschrieben von: abudu am Donnerstag, 01. November 2018, 08:31 Uhr

Hallol,

da ich so ziemlich das gleiche Problem habe, würde ich gerne wissen, ob es eine Lösung dafür gibt ???

Ich hoffe sehr dass es weitere Antworten zu diesem Beitrag gibt !

2 weitere Fragen:

-Wieso tritt dieses Problem nur gelegentlich auf ?

Wenn doch etwas defekt ist, sollte dies doch immer passieren und nicht ca. 30 Tassen OK und dann wieder Kaffeesatz im Kaffee.

-Könnte es mit dem Mahlwerk zusammen hängen ?

Meine Daten:

Gerät: Melitta Passione OT

Alter: ca. 5 Monate

Bohne; Melitta Esspresso

Mahlgrad: feinste Stufe

Gebrauch: ca. 2Tassen pro Tag

Ich habe noch Garantie, aber als Techniker würde ich gerne die Ursache kennen um sie auch später selbst beheben zu können.

PS: Dies ist meine erster KVA und schon nach 5 Monaten Ärger

Geschrieben von: BlackSheep am Donnerstag, 01. November 2018, 09:10 Uhr

Hallo,

es scheint so, dass bei manchen Bezügen das Brühsieb "überschnappt"

und deshalb außen nicht mehr richtig aufliegt. Dann kann Kaffeemehl

hinter das Brühsieb und somit in Folge auch in die Tasse gelangen.

Gruß

BS

Geschrieben von: abudu am Donnerstag, 01. November 2018, 09:20 Uhr

Das ging aber SUPER schnell deine Antwort, danke.

Was bedeutet "überschnappt" ?

Könnte ich dies mit / ohne Ersatzteile beheben ?

VG

Geschrieben von: BlackSheep am Freitag, 02. November 2018, 08:28 Uhr

Das Brühsieb liegt mit einer gewissen Vorspannung bei der

Maschine relativ plan auf. In ungünstigen Kombinationfällen

kann die Vorspannung sich "ins Gegenteil umdrehen" und

das Brühsieb schnappt an den Rändern etwas hoch und

liegt nur noch bei der zentralen Schraube auf.

Um das zu vermeiden kann man eine flache Passscheibe

(ca. 0,5mm dick) aus Edelstahl in der Mitte wo die Schraube

reinkommt UNTER das Sieb legen und dann mit der Schraube

soweit festziehen, dass das Sieb noch ganz leicht konvex und

nicht plan aufliegt.

Somit erhält es sich eine gewisse Vorspannung um nicht unter

Druck in eine konkave Form umzuschnappen.

Gruß

BS

Kaffeevollautomaten.org > Melitta > Varianza CSP | viel Kaffeesatz in der Tasse

#### www.kaffeevollautomaten.org

zurück

Drucken