zurück

Drucken

# DeLonghi ESAM67700

Geschrieben von: Gast_josef am Mittwoch, 11. Januar 2017, 16:01 Uhr

Hallo,

ich habe eine DeLonghi ESAM6700 Prima Donna Avant, bei der komm ganz wenig Milchschaum, ich habe sie entkackt, Durchgang vom Schlauch habe ich getestet, der ist offen. Dampfheizung habe ich erneuert, jetzt weiß ich nicht mehr weiter.

Gruß Josef.

Geschrieben von: Gast_josef am Mittwoch, 11. Januar 2017, 16:19 Uhr

Thermosicherungen habe ich geprüft die haben Durchgang.

Gruß Josef.

Geschrieben von: Gast_josef am Montag, 16. Januar 2017, 15:05 Uhr

Hallo,

Ich meinte natürlich DeLonghi ESAM6700 Prima Donna Avant.

Gruß Josef.

Geschrieben von: kaffeechris am Montag, 16. Januar 2017, 17:51 Uhr

Hallo Josef, messe den Thermoblock mal durch ob und unten.

Ist eine Heizkreis defekt kann die Dampfheizung nicht mehr die gewünschte menge an Dampf erzeugen.

MfG Chris

Geschrieben von: Gast_josef am Montag, 23. Januar 2017, 14:50 Uhr

Hallo Chris,

die Dampfheizung hat 52 Ohm (die habe ich neu eingebaut) und der Thermofühler hat 124,5 kOhm. Aber ich habe jetzt festgestellt das neue "318° C Übertemperatursicherung" kaputt ist der hat kein Durchgang mehr, den muß ich jetzt wieder ersetzten, aber warum ist der jetzt kaputt?

Geschrieben von: Gast_josef am Montag, 23. Januar 2017, 16:04 Uhr

Ich habe Heute eine neue Pumpe und eine neue "318° C Übertemperatursicherung" eingebaut, und dann getestet, Milchschaum kommt, aber nur wenig, und der Schaum ist auch nicht gut und dauert sehr lange bis 1 cm in der Tasse ist, ich schätze mal 2 Minuten. Das ist alles nicht normal, kann es sein das ein Magnetventil nicht richtig öffnet?

Geschrieben von: kaffeechris am Montag, 23. Januar 2017, 23:14 Uhr

Filterbetrieb? Raus nehmen, danach mit richtigen Entkalker(Amidosufonsäurebasis) entkalken.

Warum geht der 318 zu Bruch, das ist ein leiden der Delonghi´s, wenn dieser schon wieder hin ist liegt es daran das ein Triac auf der Leistungsplatine defekt ist, da dieser Triac Dauerstrom auf die Dampfheizung gibt.

Gebe bei Goog.. das mal ein wenn es so sein sollte.

Aber erstmal entkalken.

MfG Chris

Geschrieben von: Guest am Dienstag, 24. Januar 2017, 14:13 Uhr

Hallo Chris,

ich benutze keinen Filter, und entkalkt habe ich schon zwei mal mit gutem Entkalker.

Gruß Josef.

Geschrieben von: kaffeechris am Mittwoch, 25. Januar 2017, 22:27 Uhr

Dann bitte eingeben in der großen Suchmaschine " Delonghi Esam 6... Dauerspannung auf Dampfheizung".

Bitte beachte das du Löterfahrung haben solltest oder ein Elektronicer in dein Freundeskreis sich befindet.

MfG Chris

Geschrieben von: Gast_Josef am Donnerstag, 26. Januar 2017, 05:47 Uhr

Hallo Chris,

danke für deine Hilfe, ich habe mir eine neue Platine bestellt, die andere geht in Reparatur, die wird als Ersatz fertig gemacht. Ich werde das Ergebnis berichten, wenn ich die Platine eingesetzt habe.

Gruß Josef.

Kaffeevollautomaten.org > DeLonghi > DeLonghi ESAM67700

#### www.kaffeevollautomaten.org

zurück

Drucken