zurück

Drucken

# Problem bei Nespresso Le Cube

Geschrieben von: Kaffee_JR am Sonntag, 06. Oktober 2013, 13:37 Uhr

Hallo,

bei meiner "Le Cube" blinken die Tasten für die kleine und große Tasse nach dem Einschalten abwechselnd hin und her. Weiß jemand was das bedeutet?

Danke und viele Grüße, Jörg

Geschrieben von: Kaffeeliebhaber am Sonntag, 06. Oktober 2013, 23:22 Uhr

Hallo,

Wenn es regelmäßig etwa zweimal pro Sekunde blinkt dann will die Maschine entkalkt werden. Keinen Essig verwenden am besten Crest Aktiv oder Swiss Kalk Clean Entkalker nehmen.

Geschrieben von: Guest am Dienstag, 08. Oktober 2013, 21:10 Uhr

Danke für den Tip,

aber wie entkalke ich, wenn die Maschine auf gar nichts reagiert?

Geschrieben von: Kaffeeliebhaber am Mittwoch, 09. Oktober 2013, 08:41 Uhr

Hallo

Kann sein das die Steuerung im Entklalkungsprogramm feststeckt.

Da hilft nur Durchhaltevermögen.

Beide Tasten festhalten und einschalten nach 10 Sekunden Tasten loslassen dann einfach eine Stunde eingeschaltet stehen lassen oder länger. Das ganze öfters versuchen. Dann wieder eine Stunde vom Netz trennen.

Irgendwann ist dann die Blinkfrequenz niedriger (Maschine heizt auf) und dann beide Lampen bleiben ständig an (Bereitschaft).

Auf diese Weise habe ich schonmal eine Citiz wiederbelebt, hat 4 Stunden gedauert. Den Hebel kannst du dabei außer Acht lassen der wird nicht abgefragt.

Geschrieben von: Gast_Sven am Mittwoch, 07. Mai 2014, 11:29 Uhr

Hallo,

ich schreibe hier nur, weil ich das gleiche Problem hatte und Euch mitteilen wollte, was bei mir los war. Vielleicht hilft es ja jemandem.

Symptome:

Einschalten, Maschine "wärmt auf" also blinkt der EInschaltknopf langsam für ca. 2-3 Minuten. Danach blinken wie oben beschrieben die beiden Kaffee-Tasten abwechseln schnell hin und her. Nix geht mehr.

Diagnose:

Was ich sehr hilfreich fand war der Hinweise von "Kaffeeliebhaber", beide Tasten zu drücken und gedrückt zu halten und danach die Maschine einzuschalten. Dann lässt die Maschine nämlich nach ca. 5 Sekunden für weitere 5 Sekunden Wasser durchlaufen. So könnte man einerseits (in einem zugegebenermaßen beschwerlichen Modus) eine Entkalkung durchführen, aber das war nicht mein Problem. Was man damit andererseits sehr gut feststellen kann ist, ob die Heizung noch funktioniert. Also: Einmal ganz normal einschalten und warten bis die 2-3 minütige "Heizphase" vorbei ist und die Tasten abwechselnd blinken. Dann wieder ausschalten, beide Tasten gedrückt halten und wieder einschalten. Warten bis das Wasser kommt und prüfen ob das kalt oder heiß ist. Bei mir war es kalt. Das bedeutet, dass die Heizung nicht funktioniert. Daher hat die Kaffeemaschine auch einen Fehler (=abwechselndes Blinken) signalisiert, weil sie nach mehreren Minuten "aufheizen" in einen Timeout läuft und dann per Sensor gemeldet bekommt "immer noch kalt".

Dies kann zwei Hauptursachen haben: 1. Die Auslötsicherung am Thermoblock ist durchgeschmolzen. 2. Das Schaltrelais ist kaputt. Beides lässt sich mit einem Multimeter prüfen wenn man die Maschine aufschraubt. Dies ist etwas schwierig zu bewerkstelligen, da Nespresso freundlicherweise Schrauben mit Spezialköpfen eingebaut hat. Eine kleine Zange hilft. Danach am besten normale Schrauben reinschrauben (die ganz normalen Geräteschrauben für Unterputzdosen der Elektroinstallation (3,2 x 15) gehen hier ganz gut).

In meinem Fall war es das Relais. Wenn das der Fall ist, kann man die Diagnose auch noch etwas leichter durchführen: Normalerweise kann man das Relais nach dem Einschalten in der Aufwärmphase deutlich schalten hören. Bei mir habe ich nichts mehr gehört.

Therapie:

In meinem Fall: Relais tauschen. Das ist ein etwas schwer zu kriegendes Teil, aber ich habe bei Conrad ein anderes gekauft (natürlich muss es bzgl. Spannung und Strom passen und sollte von den Abmessungen halbwegs passen) und mit Drähten eingelötet, weil es nicht direkt auf die Platine gepasst hat. Danach ging alles wieder wunderbar :-).

Insgesamt hat das ca. 2 Stunden gedauert (ohne die Zeit das Relais zu besorgen, aber incl. der gesamten Fehlersuche) und das gute Gefühl hinterlassen, wiedermal was repariert statt weggeworfen zu haben. :-)

Hoffe das hilft jemandem,

Sven

P.S. Falls es bei Euch die Auslötsicherung war und nciht das Relais, wäre ich vorsichtig mit reparieren. Das würde nämlich bedeuten, dass diese mal zu heiss geworden ist (die sitzt direkt auf dem Thermoblock). Da das jederzeit wieder passieren kann würde ich erstmal die Ursache dafür suchen (defekter Temperatursensor, etc.). Sonst könnte das Gerät vielleicht wirklich mal abbrennen...

Geschrieben von: Kaffeeliebhaber am Freitag, 09. Mai 2014, 13:39 Uhr

Hallo,

Gut gelöst das Problem

Ein paar Anmerkungen habe ich noch dazu:

Die Citiz Modelle und die meisten anderen Nespresso Maschinen haben heute kein Relais mehr sondern einen Triac mit dem sie die Heizung ansteuern.

Wenn der Heizwendel durchgebrannt ist kommt es auch zu diesem Fehlerbild.

Wenn die Thermosicherungen auslösen bekommt die Elektronik auch keinen Strom mehr und die LEDs können keine Blinksignale mehr anzeigen.

Ich hatte schon zweimal das Bild dass durch eine Undichtigkeit Wasser auf die Platine gespritzt ist und dann die Heizung ständig angesteuert wurde. Resultat die Thermosicherungen (167 Grad) und teils auch der Heizwendel brannten durch.

Wenn die LEDs unregelmäßig blinken kann man auch die beiden MKS Kondensatoren auf der Platine wechseln. Sie bilden einen kapazitiven Spannungsteiler der die Stromversorgung bildet. Wenn die Kondensatoren Kapazität verlieren ändert sich die Spannung und die Elektronik arbeitet nicht mehr wie sie soll.

Geschrieben von: Gast_Martin am Montag, 11. August 2014, 13:29 Uhr

@ Gast Sven

Ich habe auch das Problem mit dem Relais das nicht schaltet.

Kannst Du mir Bitte sagen welches Relais das richtige vom Conrad.at ist,

bzw. was die Spulenspannung ist, laut Platine habe ich 18 Volt gemessen,

kann das stimmen?

Danke

Geschrieben von: Gast_Stefan am Mittwoch, 22. Oktober 2014, 09:17 Uhr

Hallo zusammen,

ich wäre auch dankbar für Hinweise, welches Relais man bei Conrad kaufen muß, damit es in die Le Cube paßt!

Vielen Dank,

Stefan

Geschrieben von: AlfredJPK55 am Montag, 09. März 2015, 09:11 Uhr

Wenn die Thermosicherungen auslösen bekommt die Elektronik auch keinen Strom mehr und die LEDs können keine Blinksignale mehr anzeigen.

Ich hatte schon zweimal das Bild dass durch eine Undichtigkeit AND welches Relais das richtige vom Conrad.at ist,

bzw. was die Spulenspannung ist, laut Platine habe ich 18 Volt gemessen,,,,,,,,,,,,,

_________________________________________________________________________________

We offer best quality http://www.learnalanguage.com/learn-english/ test papers and dumps materials. You can http://www.learnalanguage.com/learn-german/get our 100% guaranteed questions http://www.bbc.co.uk/languages/other/quickfix/ to help you in passing the real exam of http://fsi-language-courses.org/Content.php

Geschrieben von: MHD am Samstag, 30. Mai 2015, 14:03 Uhr

QUOTE (Gast_Stefan @ Mittwoch, 22.Oktober 2014, 09:17 Uhr)

ich wäre auch dankbar für Hinweise, welches Relais man bei Conrad kaufen muß, damit es in die Le Cube paßt!

Die Frage ist zwar schon ein bisschen her, aber für andere ist eine Antwort evtl. noch hilfreich.

Original war in meiner Krups Nespresso Le Cube XN 5000 das Subminitaturrelais Hongfa HF3FD-1/048-HS3F verbaut.

Ich habe als Ersatz ein Zettler AZ943-1CH-48DE verwendet, ist aber nur Class B statt F (nur 70 °C statt 85 °C max. Umgebungstemperatur im Betrieb); es ist ein Umschalter, den überflüssigen zweiten Kontakt kann man aber einfach vor dem Einlöten umbiegen.

Das Ersatzrelais gibt's bei http://www.conrad.de/ce/de/product/503615/Miniatur-Print-Relais-AZ943-15-A-Zettler-Electronics-AZ943-1CH-48DE-48-VDC-1-Wechsler-Max-15-A-Max-30-VDC300-VAC oder http://www.voelkner.de/products/78026/Miniatur-Relais-Zettler-AZ943-1ch-48de.html (günstigerer Versand) für 1,80 € + Versand (Stand Mai 2015).

Beim Auseinander- und Zusammenbau hat http://www.computersolutions.cn/blog/wp-content/uploads/2011/09/Krups-Cube-Nespresso-Service-Manual-xn5005-manual.pdf Service Manual hinreichend gut geholfen.

Geschrieben von: Steve06 am Mittwoch, 24. August 2016, 22:32 Uhr

Bei meiner inzwischen mind. 6 Jahre alten Delonghi Lecube haben nun auch auf Tassentasten angefangen schnell abwechselnd zu blinken.

Wenn ich einen Entkalkungsvorgang durchführe (sowohl mit dem Nespresso-Entkalker-Set als auch mit Entkalker von dm), indem ich vor dem Einschalten beide Tasten gedrückt halte, so dass erzwungen wird, dass Flüssigkeit durchläuft, funktioniert die Kaffeezubereitung unmittelbar nach abgeschlossener Entkalkung für eine kurze Weile, d.h. die beiden Tassentasten leuchten konstant.

Nach dem Ausschalten bin ich aber wieder am Startpunkt.

Frage:

Kann es bei mir auch das Relais sein? Habe schon mal gelötet und würde mir den Tausch zutrauen. Wie sieht es mit dem Service Manual für das Aufmachen aus, wo bekommt man das ?

Beste Grüße

Steve

Geschrieben von: Guest am Mittwoch, 28. Februar 2018, 13:57 Uhr

QUOTE (Kaffeeliebhaber @ Mittwoch, 09.Oktober 2013, 08:41 Uhr)

Hallo Kann sein das die Steuerung im Entklalkungsprogramm feststeckt. Da hilft nur Durchhaltevermögen. Beide Tasten festhalten und einschalten nach 10 Sekunden Tasten loslassen dann einfach eine Stunde eingeschaltet stehen lassen oder länger. Das ganze öfters versuchen. Dann wieder eine Stunde vom Netz trennen. Irgendwann ist dann die Blinkfrequenz niedriger (Maschine heizt auf) und dann beide Lampen bleiben ständig an (Bereitschaft). Auf diese Weise habe ich schonmal eine Citiz wiederbelebt, hat 4 Stunden gedauert. Den Hebel kannst du dabei außer Acht lassen der wird nicht abgefragt.

Vielen Dank für den Tipp, hat wunderbar funktioniert ! Maschine läuft wieder !

Geschrieben von: Liberty am Samstag, 13. Oktober 2018, 10:27 Uhr

Hallo,

Selbes Blink-Problem, und bin ein ziemlich ungeduldiger Mensch

Geschrieben von: Gast_Boris am Donnerstag, 08. August 2019, 13:11 Uhr

QUOTE (MHD @ Samstag, 30. Mai 2015, 14:03 Uhr)

QUOTE (Gast_Stefan @ Mittwoch, 22.Oktober 2014, 09:17 Uhr); . ich wäre auch dankbar für Hinweise, welches Relais man bei Conrad kaufen muß, damit es in die Le Cube paßt! ; . Die Frage ist zwar schon ein bisschen her, aber für andere ist eine Antwort evtl. noch hilfreich. Original war in meiner http:///kaffeemaschinen/krups/623_nespresso_le_cube_xn_5000/index.php das Subminitaturrelais Hongfa HF3FD-1/048-HS3F verbaut. Ich habe als Ersatz ein Zettler AZ943-1CH-48DE verwendet, ist aber nur Class B statt F (nur 70 °C statt 85 °C max. Umgebungstemperatur im Betrieb); es ist ein Umschalter, den überflüssigen zweiten Kontakt kann man aber einfach vor dem Einlöten umbiegen. Das Ersatzrelais gibt's bei http://www.conrad.de/ce/de/product/503615/Miniatur-Print-Relais-AZ943-15-A-Zettler-Electronics-AZ943-1CH-48DE-48-VDC-1-Wechsler-Max-15-A-Max-30-VDC300-VAC oder http://www.voelkner.de/products/78026/Miniatur-Relais-Zettler-AZ943-1ch-48de.html (günstigerer Versand) für 1,80 € + Versand (Stand Mai 2015). Beim Auseinander- und Zusammenbau hat http://www.computersolutions.cn/blog/wp-content/uploads/2011/09/Krups-Cube-Nespresso-Service-Manual-xn5005-manual.pdf Service Manual hinreichend gut geholfen.

Schon sehr-sehr lange her, aber...

Würde auch dieses Produkt passen (ebenfalls bei Contad)?

--> Finder 36.11.9.048.4011 Printrelais 48 V/DC 10 A 1

Max. Temperatur ist hier 85°

Danke & Gruß

Boris

Geschrieben von: Xcoder am Sonntag, 25. August 2019, 19:01 Uhr

QUOTE (Kaffeeliebhaber @ Freitag, 09. Mai 2014, 13:39 Uhr)

Hallo, Gut gelöst das Problem Ein paar Anmerkungen habe ich noch dazu: Die Citiz Modelle und die meisten anderen Nespresso Maschinen haben heute kein Relais mehr sondern einen Triac mit dem sie die Heizung ansteuern. Wenn der Heizwendel durchgebrannt ist kommt es auch zu diesem Fehlerbild. Wenn die Thermosicherungen auslösen bekommt die Elektronik auch keinen Strom mehr und die LEDs können keine Blinksignale mehr anzeigen. Ich hatte schon zweimal das Bild dass durch eine Undichtigkeit Wasser auf die Platine gespritzt ist und dann die Heizung ständig angesteuert wurde. Resultat die Thermosicherungen (167 Grad) und teils auch der Heizwendel brannten durch. Wenn die LEDs unregelmäßig blinken kann man auch die beiden MKS Kondensatoren auf der Platine wechseln. Sie bilden einen kapazitiven Spannungsteiler der die Stromversorgung bildet. Wenn die Kondensatoren Kapazität verlieren ändert sich die Spannung und die Elektronik arbeitet nicht mehr wie sie soll.

QUOTE

Wenn die LEDs unregelmäßig blinken kann man auch die beiden MKS Kondensatoren auf der Platine wechseln. Sie bilden einen kapazitiven Spannungsteiler der die Stromversorgung bildet. Wenn die Kondensatoren Kapazität verlieren ändert sich die Spannung und die Elektronik arbeitet nicht mehr wie sie soll.

Hattest Du Dir gemerkt, welcher Typ die beiden MKS Kondensatoren hatten?

Gruss Xcoder

Geschrieben von: ghost am Dienstag, 29. Oktober 2019, 10:03 Uhr

Hallo,

bei meiner EN-95 waren es je ein

220nF X2 275Vac

680nF X2 275Vac

hatten beide nur mehr ~10% ihrer Kapazität - wusste nicht

dass MKS Kondensatore auch altern.

Maschine läuft wieder wie neu - DANKE für den Tipp!

Beste Grüße

Geschrieben von: Gast_noob am Mittwoch, 13. November 2019, 20:02 Uhr

Hi,

ich hab mir die DeLonghi 685 zugelegt.

Bei mir blinken die 2 Lampen für die Tassen nach dem Aufschäumen.

In der Anleitung steht, dass der Hebel für die Düse nicht auf 0 steht.

Der Hebel ist aber auf 0.

Wenn ich allerdings den Dampf ablasse, hören die zwei Tasten zu blinken auf.

Das passiert, wenn man unter dem Aufschäumen auf eine Tassentaste drückt.

Dann kommt nur noch heißes Wasser raus und kein Dampf mehr.

Sollte der überflüssige Druck nicht automatisch abgelassen werden, wenn man auf 0 stellt?

Geschrieben von: Gast_Fritz am Samstag, 10. Oktober 2020, 12:11 Uhr

@Kaffeeliebhaber

Deine Beschreibung hat mir sehr geholfen.

Meine Le Cube macht mir wieder einen wunderbaren Kaffee.

Grosses Dankeschön an alle hier im Forum für eure wirklich hilfreichen Tipps.

LG Fritz

Geschrieben von: oren am Sonntag, 01. November 2020, 10:02 Uhr

QUOTE (Gast_Sven @ 07. Mai 2014 11:29 Uhr)

Hallo , ich schreibe hier nur, weil ich das gleiche Problem hatte und Ihnen sagen wollte, was mit mir los ist. Vielleicht hilft es jemandem. Die Symptome: Beim Einschalten "wärmt" sich die Maschine auf, so dass der Einschaltknopf etwa 2-3 Minuten lang langsam blinkt. Die beiden Kaffeeknöpfe blinken dann schnell hin und her, wie oben beschrieben. Nichts funktioniert mehr. Die Diagnose: Was ich sehr hilfreich fand, waren die Hinweise von "Frahlingliebhaber", beide Tasten zu drücken und zu halten und dann das Gerät einzuschalten. Nach ca. 5 Sekunden lässt die Maschine für weitere 5 Sekunden Wasser durchlaufen. Man konnte also einerseits (in einem zugegebenermaßen anstrengenden Modus) eine Entkalkung durchführen, aber das war nicht mein Problem. Auf der anderen Seite kann man damit sehr gut feststellen, ob die Heizung noch funktioniert. Also: Schalten Sie einmal ganz normal ein und warten Sie, bis die 2-3-minütige "Aufheizphase" vorbei ist und die Tasten abwechselnd blinken. Dann wieder ausschalten, beide Tasten gedrückt halten und wieder einschalten. Warten Sie, bis das Wasser kommt und prüfen Sie, ob es kalt oder warm ist. Mir war kalt. Das bedeutet, dass die Heizung nicht funktioniert. Deshalb hat auch die Kaffeemaschine einen Fehler signalisiert (= abwechselndes Blinken), denn nach einigen Minuten "heizt" sie "auf", läuft in ein Timeout und wird dann vom Sensor "noch kalt" signalisiert. Dies kann zwei Hauptursachen haben: 1. Die Entlöt-Sicherung am Thermoblock ist durchgeschmolzen. 2. Das Schaltrelais ist gebrochen. Beides kann mit einem Multimeter überprüft werden, wenn die Maschine angeschraubt wird. Dies ist etwas schwierig zu erreichen, da Nespresso freundlicherweise Schrauben mit Spezialköpfen eingebaut hat. Eine kleine Zange wird helfen. Dann schraubt man am besten normale Schrauben ein (die normalen Geräteschrauben für Unterputzdosen der Elektroinstallation (3,2 x 15) funktionieren hier recht gut). In meinem Fall war es das Relais. Ist dies der Fall, kann die Diagnose auch leichter durchgeführt werden: Normalerweise hört man das Schalten des Relais nach dem Einschalten in der Aufwärmphase deutlich. Mehr habe ich nicht über mich gehört. Die Therapie: In meinem Fall: Relais austauschen. Das ist etwas schwer zu bekommen, aber ich habe von Conrad ein anderes gekauft (es muss natürlich hinsichtlich Spannung und Stromstärke passen und sollte halbwegs passen) und es mit Drähten eingelötet, weil es nicht direkt auf die Platine passte. Danach ging alles wieder gut :-). Alles in allem dauerte es etwa 2 Stunden (ohne die Zeit, das Relais zu besorgen, aber inklusive der ganzen Fehlersuche) und hinterliess das gute Gefühl, etwas repariert zu haben, anstatt es wegzuwerfen :-) Hoffentlich hilft das jemandem, SvenP.S . Wenn es Ihre Entlötsicherung wäre und nicht das Relais, wäre ich mit der Reparatur vorsichtig. Das würde bedeuten, dass es zu heiß geworden ist (es sitzt direkt auf dem Thermoblock). Da dies jederzeit wieder passieren kann, würde ich zuerst nach der Ursache dafür suchen (defekter Temperatursensor etc.). Sonst könnte das Gerät wirklich abbrennen...

Männer wissen jetzt nicht, wie sie Ihrem Freund danken sollen.

my la cube wieder normal

Geschrieben von: RSKusi am Dienstag, 30. März 2021, 01:19 Uhr

QUOTE (Gast_Boris @ Donnerstag, 08. August 2019, 13:11 Uhr)

QUOTE (MHD @ Samstag, 30. Mai 2015, 14:03 Uhr); . QUOTE (Gast_Stefan @ Mittwoch, 22.Oktober 2014, 09:17 Uhr); . ich wäre auch dankbar für Hinweise, welches Relais man bei Conrad kaufen muß, damit es in die Le Cube paßt! ; . Die Frage ist zwar schon ein bisschen her, aber für andere ist eine Antwort evtl. noch hilfreich. Original war in meiner http:///kaffeemaschinen/krups/623_nespresso_le_cube_xn_5000/index.php das Subminitaturrelais Hongfa HF3FD-1/048-HS3F verbaut. Ich habe als Ersatz ein Zettler AZ943-1CH-48DE verwendet, ist aber nur Class B statt F (nur 70 °C statt 85 °C max. Umgebungstemperatur im Betrieb); es ist ein Umschalter, den überflüssigen zweiten Kontakt kann man aber einfach vor dem Einlöten umbiegen. Das Ersatzrelais gibt's bei http://www.conrad.de/ce/de/product/503615/Miniatur-Print-Relais-AZ943-15-A-Zettler-Electronics-AZ943-1CH-48DE-48-VDC-1-Wechsler-Max-15-A-Max-30-VDC300-VAC oder http://www.voelkner.de/products/78026/Miniatur-Relais-Zettler-AZ943-1ch-48de.html (günstigerer Versand) für 1,80 € + Versand (Stand Mai 2015). Beim Auseinander- und Zusammenbau hat http://www.computersolutions.cn/blog/wp-content/uploads/2011/09/Krups-Cube-Nespresso-Service-Manual-xn5005-manual.pdf Service Manual hinreichend gut geholfen. ; . Schon sehr-sehr lange her, aber... Würde auch dieses Produkt passen (ebenfalls bei Contad)? --> Finder 36.11.9.048.4011 Printrelais 48 V/DC 10 A 1 Max. Temperatur ist hier 85° Danke & Gruß Boris

Hat es bei Dir mit diesem Relais damals geklappt?

Geschrieben von: Guest am Montag, 26. April 2021, 23:08 Uhr

hallo, zu 90% Relais ist defekt . 10A 48V und muss nicht original sein .ich habe ein dicke Relais zu Seite gelegt minus und Heizung mit 1.5mm und schalt Eingänge mit dünne Kabel gelötet und isoliert funktioniert perfekt . Relais ab 30v reicht aber Ampere muss +10a sein.viel spass.

Geschrieben von: Gast_marina am Mittwoch, 05. Mai 2021, 08:31 Uhr

QUOTE (Guest_Boris @ Donnerstag, 08. August 2019 um 1:11 PM

)QUOTE (MHD @ Samstag, 30. Mai 2015, 14:03)

QUOTE (Guest_Stefan @ Mittwoch, 22. Oktober 2014, 09:17 PM)

Ich würde mich auch über einen Tipp freuen, welches Relais ich bei Conrad kaufen sollte, um es in den Le Cube einzubauen!Ist zwar schon

sehr lange her, aber....

Würde dieses Produkt auch passen (auch bei Contad)?

Finder 36.11.9.048.4011 Print-Relais 48 V/DC 10 A 1Max.

Temperatur ist hier

85°Danke&GrußBorisHallo

Boris, hat

es bei Dir mit diesem Relais funktioniert? 36.11.9.048.4011 Print-Relais 48 V/DC 10 A 1Max.

Ich habe das gleiche Problem und ich kann das HF3FD 048-HS3F nicht finden

Danke

Geschrieben von: Gast_Marina am Mittwoch, 05. Mai 2021, 13:04 Uhr

QUOTE (Guest @ April 26, 2021 11:08 pm)

hallo, 90% Relais ist defekt. 10A 48V und muss nicht original sein .Ich habe ein dickes Relais beiseite gelegt minus und Heizung mit 1,5mm und Schalteingänge mit dünnem Draht gelötet und isoliert funktioniert einwandfrei . Relais von 30v reicht aber Ampere muss +10a sein.viel Spaß.

hallo danke

können Sie bitte senden Sie mir ein Beispiel für Relais, die das Original und auch das Schema ersetzen kann, wie haben Sie es angeschlossen?

Geschrieben von: Gast_Marina am Mittwoch, 05. Mai 2021, 13:12 Uhr

QUOTE (MHD @ 30. Mai 2015, 02:03 Uhr)

<!--QuoteBegin-Gast_Stefan+Mittwoch, 22.Oktober 2014, 09:17 Uhr--></div><table align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td> QUOTE (Gast_Stefan @ Mittwoch, 22.Oktober 2014, 09:17 Uhr)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!QuoteEBegin-->Ich wäre auch dankbar für Tipps, welches Relais man bei Conrad kaufen kann, damit es in den Le Cube passt![/QUOTE]Die Frage ist schon etwas älter, aber für andere vielleicht noch hilfreich. Ursprünglich war in meiner <a href='/kaffeemaschinen/krups/623_nespresso_le_cube_xn_5000/index.php' target='_blank'>Krups Nespresso Le Cube XN 5000</a> das Subminiaturrelais Hongfa HF3FD-1/048-HS3F eingebaut. Als Ersatz habe ich ein Zettler AZ943-1CH-48DE verwendet, das aber nur Klasse B statt F ist (nur 70 °C statt 85 °C max. Umgebungstemperatur im Betrieb); es ist ein Umschalter, aber der überflüssige zweite Kontakt kann vor dem Einlöten einfach umgebogen werden. Das Ersatzrelais ist bei http://www.conrad.de/ce/de/product/503615/Miniatur-Print-Relais-AZ943-15-A-Zettler-Electronics-AZ943-1CH-48DE-48-VDC-1-Wechsler-Max-15-A-Max-30-VDC300-VAC oder http://www.voelkner.de/products/78026/Miniatur-Relais-Zettler-AZ943-1ch-48de.html (günstigerer Versand) für 1,80 € + Versand erhältlich (Stand Mai 2015). Beim Auseinander- und Zusammenbau hat http://www.computersolutions.cn/blog/wp-content/uploads/2011/09/Krups-Cube-Nespresso-Service-Manual-xn5005-manual.pdf Serviceanleitung ausreichend gut geholfen.

hallo

Wie haben Sie den Zettler AZ943-1CH-48DE auf die Platine gelötet?

Können Sie bitte einen Schaltplan zeigen

, danke

Geschrieben von: Gast_marina am Donnerstag, 06. Mai 2021, 10:13 Uhr

Ich habe das Originalrelais bei ebay von einem Verkäufer gefunden, es hat ein paar Tage gedauert, aber am Ende habe ich einige chinesische ebay-Verkäufer kontaktiert und einer von ihnen hatte dieses Relais bei 48V und er hat es bei ebay gelistet

https://www.ebay.com/itm/114795170311

Geschrieben von: FRAU HOLLE am Sonntag, 06. März 2022, 16:00 Uhr

QUOTE (Kaffeeliebhaber @ Mittwoch, 09. Oktober 2013, 08:41 Uhr)

Hallo Kann sein das die Steuerung im Entklalkungsprogramm feststeckt. Da hilft nur Durchhaltevermögen. Beide Tasten festhalten und einschalten nach 10 Sekunden Tasten loslassen dann einfach eine Stunde eingeschaltet stehen lassen oder länger. Das ganze öfters versuchen. Dann wieder eine Stunde vom Netz trennen. Irgendwann ist dann die Blinkfrequenz niedriger (Maschine heizt auf) und dann beide Lampen bleiben ständig an (Bereitschaft). Auf diese Weise habe ich schonmal eine Citiz wiederbelebt, hat 4 Stunden gedauert. Den Hebel kannst du dabei außer Acht lassen der wird nicht abgefragt.

Vielen Dank, meine 12 Jahre alte Cube steckte im Entkalkungsmodus fest. Diese Antwort erschien mir am nächstliegensten, es hat geklappt, schon im ersten Durchlauf, jetzt gibt's erstmal einen Espresso

Geschrieben von: Gisela Stupp am Samstag, 28. Mai 2022, 14:26 Uhr

QUOTE (Kaffeeliebhaber @ Mittwoch, 09. Oktober 2013, 08:41 Uhr)

Hallo Kann sein das die Steuerung im Entklalkungsprogramm feststeckt. Da hilft nur Durchhaltevermögen. Beide Tasten festhalten und einschalten nach 10 Sekunden Tasten loslassen dann einfach eine Stunde eingeschaltet stehen lassen oder länger. Das ganze öfters versuchen. Dann wieder eine Stunde vom Netz trennen. Irgendwann ist dann die Blinkfrequenz niedriger (Maschine heizt auf) und dann beide Lampen bleiben ständig an (Bereitschaft). Auf diese Weise habe ich schonmal eine Citiz wiederbelebt, hat 4 Stunden gedauert. Den Hebel kannst du dabei außer Acht lassen der wird nicht abgefragt.

Bin schon 80 Jahre. Hat bei mir auf Anhieb geklappt????????????????????

Geschrieben von: Mica am Freitag, 12. August 2022, 10:09 Uhr

Altbewährte Lösungen sind die besten - es hat geklappt!! Ich war schon voller Trauer und drauf und dran, aufzuschrauben... Elektronikfehler auch bei mir - und ich habe einen plötzlichen langen Stromausfall im Verdacht, die Elektronik durcheinander gebracht zu haben.

Danke!

Geschrieben von: THIE54200 am Sonntag, 10. Dezember 2023, 11:44 Uhr

Hallo,

Achtung, die Tasten kleine Tasse / große Tasse, die einige Zeit nach dem Einschalten blinken, bedeuten nicht automatisch, dass die Maschine entkalkt werden muss.

In meinem Fall, nach dem Einschalten => keine Erwärmung des Boilers => Maschine geht in den Fehlerzustand über, mit blinkenden Tasten kleine Tasse / große Tasse.

Diagnose = Spule des Heizrelais auf der Platine defekt (HF3FD-1 048-HS3F), ersetzt durch ein Relais FINDER 36.11.9.048.4001, bestellt bei Conrad, => nach dieser Fehlerbehebung Maschine OK

Kaffeevollautomaten.org > Krups > Problem bei Nespresso Le Cube

#### www.kaffeevollautomaten.org

zurück

Drucken