zurück

Drucken

# JURA ENA 5 - Drainageventilmotor prüfen

Geschrieben von: worliplug am Mittwoch, 07. April 2021, 08:30 Uhr

Hallo

Meine JURA ENA 5 lässt sich nicht mehr dauerhaft einschalten.

Das Display leuchtet nur für die Dauer des Tastendruckes kurz auf, gleichzeitig hört man ein kurzes Geräusch des Drainageventilmotors (ich habe ihn wahrscheinlich mechanisch gemordet).

Der Motor hat die JURA-Artikel-Nr.: 67763 und die Herstellernummer UCL13N04B1UZ12

Da ein neuer Motor kein wirkliches Schnäppchen ist, möchte ich meinen alten gerne im eingebauten Zustand testen und würde dafür folgende Informationen benötigen:

F1: Bauart des Motors?

F2: Betriebsspannung?

F3: Belegung der 4 Anschlussleitungen (sw, gn, rt, bl)

(Bitte das große Bild zu entschuldigen, habe es nicht kleiner geschafft)

Die Fragen konnte ich mittlerweile selbst klären:

A1:bipolarer, 2-phasiger Schrittmotor

A2: ca. 12V (Spulenwiderstand 150 Ohm, Spuleninduktivität 80mH)

A3: sw = Spule 1 (A) / gn = Spule 1 (A´) / rt = Spule 2 ( / bl = Spule 2 (B´)

Hersteller: SAIA-Burgess

Geschrieben von: Schlawi am Mittwoch, 07. April 2021, 08:50 Uhr

Ich glaube nicht das es am Motor liegt. Du kannst ihn einfach mal abklemmen. Deswegen geht die Maschine nicht aus. Das muss an was anderem liegen. Z.B. Trafo oder Steuerung.

Geschrieben von: worliplug am Mittwoch, 07. April 2021, 09:16 Uhr

QUOTE (Schlawi @ Mittwoch, 07. April 2021, 07:50 Uhr)

Du kannst ihn einfach mal abklemmen. Deswegen geht die Maschine nicht aus.

Danke für die superrasche Antwort.

Es könnte aber schon sein, dass sich die Maschine ausschaltet, wenn dieser Motor nicht richtig arbeitet (egal ob kaputt, blockiert oder abgeklemmt).

Kaffeevollautomaten.org > Jura > JURA ENA 5 - Drainageventilmotor prüfen

#### www.kaffeevollautomaten.org

zurück

Drucken