zurück

Drucken

# Delonghi BG bleibt stecken

Geschrieben von: viel kaffee trinker am Sonntag, 28. Februar 2010, 14:45 Uhr

Hallo Leute,

habe heute früh meinen Vollautomaten von DeLonghi eingeschaltet und da blieb beim selbsttest bzw. spülen die Brühgruppe unten stehen un die Maschine meldet eine Allgemeine Störung. Was könnte hier das Prob sein?

Grüße der Viel Kaffee trinker

Geschrieben von: jokel am Sonntag, 28. Februar 2010, 16:03 Uhr

Bg schwergängig?-->Bg ausbauen und reinigen/fetten

unterer Endschalter def?--> kannst du im Testmodus prüfen. Wie, ist http://www.kaffee-welt.net/index.php?page=Thread&threadID=1087 beschrieben.

Reedplatine def?--> bekommst du http://www.juraprofi.de/DeLonghi-Ersatzteile/Bruehgruppe-Antrieb/Reedkontakt-Getriebe-fuer-DeLonghi-Magnifica-PrimaDonna-Perfecta-usw::6867.html

Gruß Stefan

Geschrieben von: viel kaffee trinker am Sonntag, 28. Februar 2010, 20:19 Uhr

Hallo,

danke für die schnelle antwort.

Habe die ESAM5500 Cappucino Perfecta, die macht von allein eine Auto diagnose. und schreibt dann Allgemeiner fehler.

Wennich das mit dem testmodi mach, dann geht das aber mit der BG hoch und runter fahren nicht.

Grüße der viel Kaffee trinker

Geschrieben von: Steph_30 am Sonntag, 28. Februar 2010, 20:35 Uhr

Hallo,habe das gleiche Problem mit dieser Maschine,die Brühgruppe hängt unten fest und lässt sich nicht herausnehmen u fährt auch nicht mehr hoch.Kaffesatzbehälter und auffangschale sind eingesetzt aber bekomme ich auch nicht mehr raus. Hast du schon eine Lösung gefunden???

Geschrieben von: jokel am Sonntag, 28. Februar 2010, 22:03 Uhr

Testmodus geht nur bei den Maschinen ohne Display.

Wer von euch noch Garantie hat, DL-Hotline anrufen. Wer keine Garantie mehr hat, Verkleidung der Maschine öffnen und am Antriebsriemen die BG von Hand hochdrehen. Dann einschalten und schauen, was passiert.

Gruß Stefan

Geschrieben von: viel kaffee trinker am Sonntag, 28. Februar 2010, 23:23 Uhr

Garantie ist leider schon abgelaufen. habe ich auch schon getan (BG von Hand hoch gedreht). die BG ließ sich dann entnehmen. doch wenn ich den netzstecker wieder einstecke, dann beginnt das selbe in grün.

Grüße der viel Kaffee trinker

Geschrieben von: jokel am Montag, 01. März 2010, 06:21 Uhr

Dann überprüfe beide Endschalter, evtl. ist der untere def. Wenn beide funktionieren, ist wahrscheinlich die Reedplatine def.

Gruß Stefan

Geschrieben von: viel kaffee trinker am Mittwoch, 03. März 2010, 11:08 Uhr

Hallo,

hört sich jetzt vielleicht etwas doof an, aber habe mal ne Frage.

Wie kome ich an den unteren Endschalter ran? Was muß ich alles ausbauen? Gibt es vielleicht schon eine Anleitung hierfür?

Danke für die Hilfe

Gruß der viel Kaffee trinker

Geschrieben von: viel kaffee trinker am Mittwoch, 03. März 2010, 12:00 Uhr

Hallo,

also den oberen endschalter schließe ich aus, denn der wird beim runter fahren der brühgruppe nicht betätigt.

Habe jetzt mal den unteren endschalter abgezogen, die BG per Hand hoch gedreht, dann die Maschiene eingesteckt und die BG fuhr runter und der Motor hörte nicht auf zu drehen als die BG unten ankam, daraus schließe ich, das auch der untere Endschalter funktionstüchtig ist. Also kann ich jetzt davon ausgehen das die Reedplatine defekt ist.ODER???

Gruß der viel Kaffee trinker

Geschrieben von: jokel am Mittwoch, 03. März 2010, 22:51 Uhr

Ich vermute auch, daß die Reedplatine hin ist. Ich würde die Endschalter aber nur ausschließen, wenn ich sie durchgemessen hätte.

Gruß Stefan

Geschrieben von: viel kaffee trinker am Montag, 08. März 2010, 13:05 Uhr

Hallo,

habe heute die neue reedpltine bekommen und auch gleich eingebaut. fehlanzeige die war es nicht. der obere endschalter sitzt doch am Thermoblock oder lieg ich da falsch.

Gruß der viel Kaffee trinker

Geschrieben von: jokel am Montag, 08. März 2010, 15:02 Uhr

Der obere sitzt tatsächlich am Thermoblock. Als du die Reedplatine gew. hast, hast du da den unteren Endschalter durch gemessen und waren die 3 Magneten am Riemenrad (Signalgeber für die Reedplatine) vollständig?

Gruß Stefan

Geschrieben von: viel kaffee trinker am Dienstag, 09. März 2010, 08:34 Uhr

Hallo Jokel,

habe den Fehler gefunden und beseitigt, war doch der obere endschalter defekt, ist schon ne ganze menge an technik in so einem Automaten. Hast du einen elektronischen Schaltplan für eine solche Maschiene bzw. weißt du wo einen solchen her bekomme? Denn ich finde die Temperatur meines Kaffee ist nicht hoch genug, obwohl ich die Temp im Menü der Maschiene schon auf hoch gestellt habe. Der Thermoblock ist es nicht, denn den habe ich vor kurzem schon mal getauscht.

Gruß der viel Kaffee trinker

Geschrieben von: viel kaffee trinker am Dienstag, 09. März 2010, 09:16 Uhr

QUOTE (viel kaffee trinker @ Dienstag, 09.März 2010, 08:34 Uhr)

Hallo Jokel, habe den Fehler gefunden und beseitigt, war doch der obere endschalter defekt, ist schon ne ganze menge an technik in so einem Automaten. Hast du einen elektronischen Schaltplan für eine solche Maschiene bzw. weißt du wo einen solchen her bekomme? Denn ich finde die Temperatur meines Kaffee ist nicht hoch genug, obwohl ich die Temp im Menü der Maschiene schon auf hoch gestellt habe. Der Thermoblock ist es nicht, denn den habe ich vor kurzem schon mal getauscht. Gruß der viel Kaffee trinker

Hallo,

ist vielleicht auch ein neues Thema. Habe ich gleich mal eröffnet.

HIER

Gruß der viel Kaffee trinker

Geschrieben von: jokel am Dienstag, 09. März 2010, 16:03 Uhr

Schön, daß der Fehler behoben ist und Danke für die Rückmeldung.

Gruß Stefan

Geschrieben von: Gast_mara am Montag, 20. April 2015, 21:58 Uhr

QUOTE (jokel @ Dienstag, 09.März 2010, 16:03 Uhr)

Schön, daß der Fehler behoben ist und Danke für die Rückmeldung. Gruß Stefan

Hallo meine kaffemaschine ist 4 Monate alt.Es macht gerösche und kommt kein Wasser. Auf Display steht (eigendiagnose) Was soll ich machen?

Geschrieben von: jokel am Montag, 20. April 2015, 22:49 Uhr

Da noch Garantie besteht, setz dich mit DL in Verbindung.

Gruß Stefan

Geschrieben von: AxelG am Montag, 12. September 2016, 23:17 Uhr

Hallo,

habe gerade den Beiträge gelesen und das Fehlerbild passt zu meiner ESAM5600. Beim Ausschalten fährt die Brühgruppe erst hoch und spült und dann nach unten. Dann kommt "Allgemeiner Fehler" im Display. Dann nach einigen Einschaltversuchen am Netzschalter kommen diverse Anzeigen/Fehlermeldungen z.B. Allgemeiner Fehler (nichts tut sich), oder OK - Beim Drücken der Taste Spülen fährt dann die Brühgruppe wieder hoch und runter. Manchmal kommt dann "Brühgruppe einsetzen". Irgendwann funktioniert es dann wieder. Dann klappt es manchmal wieder für einige Kaffeebezüge. Es kann aber auch sein die Maschine lässt sich einfach normal ausschalten und einschalten. Ohne Probleme. Den unteren Endschalter habe ich schon mal durch gemessen. Der scheint i.O. zu sein. die Reedplatine ist auch schon erneuert, sowie die komplette Einheit welche die Brühgruppe hoch und runter fährt. Der obere Endschalter wird angeblich geschaltet (sagt zumindest der Testmode).

Das mit dem Tausch des oberen Endschalter ist mir nicht ganz klar. Warum hängt dann die Brühgruppe unten? Ich habe noch etwas gelesen von 3 Magneten am Riemenrad, Gilt das auch für die ESAM5600. Ich hab mich schon gefragt auf was die Reedplatine reagiert. Einen Magneten habe ich nämlich nicht gefunden. Für Tips wäre ich Euch sehr dankbar!

Garantie hat die Maschine übrigens keine mehr.

Gruß Axel

Geschrieben von: Guest am Dienstag, 13. Dezember 2016, 15:02 Uhr

Hallo Leute:

Ich habe mit einer de Longhi esam 5500 das selbe Problem.Aber erst mal zum Amfang.Ich bekahm die Maschine von einem Kollegen mit der Meldung Kaffeemenge reduzieren.Er sagte manchmal ging es dann wieder 5-6 mal nicht.Ich nahm mich der Maschine an.Bestellte ein neues brühsieb für die Brühgruppe.Baute die Brühgruppe aus reinigte sie vorschriftsmäßig nach Anleitung.Den Thermoblock überholte ich gleich mit auch nach Anleitung.Baute allse wieder ordnungsgemäß ein und startete die Maschine.Nach einer Tasse Bezug kahm die Meldung drücken sie ESC+OK was ich aber in der schnelle nicht schaffte.Danach folgte sofort die Meldung Allgemeine Störung die ich bis heute nicht weg bekomme.Im Testmodus springt alles an also Pumpe usw.Habe mit Hilfe eines kleinen Holzstabes den unteren und oberen Schalter betätigt worauf auch die Meldung kahm unterer bzw oberer Punkt erreicht.Auf der Platine schalten alle Relais.Die Pumpe pumpt auch Wasser also sogar hinterm Thermoblock.der Versuch die Allgemeine Störung zu resetten mist den beiden Knöpfen brachte auch nichts.Jetzt bin ich am Ende und weiß nicht weiter.

Bräuchte bitte eure Hilfe. Vielen Dank Jens

Kaffeevollautomaten.org > DeLonghi > Delonghi BG bleibt stecken

#### www.kaffeevollautomaten.org

zurück

Drucken