zurück

Drucken

# Quickmill 5500 Elektronik defekt durch falsche Pum

Geschrieben von: Gast_Nico am Montag, 16. September 2019, 10:56 Uhr

Hallo liebes Forum,

hoffe jemand hat für mein Problem Rat parat,

habe die Quickmill günstig bekommen, beim ersten test war Pumpe/Kreislauf verstopft.

Ich tausch die Pumpen und da hab ich mich vergriffen und ne 24v Pumpe eingebaut.... (ich hasse mich dafür.....)

Ich teste, will spülen und die (Haus)sicherung fliegt, mein Gefühl wahr schon das ich die falsche Pumpe genommen habe....

So nun zum Fehler: Maschine Heizt,ist denk ich klar ist separat angesteuert, aber kein piepsen oder wenn ich ne Taste drücke passiert nix... Jetzt habe ich schon den Triac für die Pumpe schon gewechselt, der war durch, hat nichts verändert, hab nur keinen anderen Defekt bisher rausmessen

Nun mein haupt anliegen an die, die Erfahrung mit den Maschinen haben!

Ist der Microchip durchgebrannt, alles andere wäre finde ich unlogisch...

der hier : https://www.ferrari-espresso.com/product/quickmill-agz500-microchip/

Will nicht auf verdacht Ersatzteile bestellen, da recht rar und nur über England...

Danke für jeden Tipp und Rat !!!

Gruß

Nico

Kaffeevollautomaten.org > Quickmill > Quickmill 5500 Elektronik defekt durch falsche Pum

#### www.kaffeevollautomaten.org

zurück

Drucken