zurück

Drucken

# Royal Professional Flowmeter

Geschrieben von: Gast_Peter am Sonntag, 03. April 2022, 14:20 Uhr

Hallo,

mir ist ein ganz dummer Fehler unterlaufen.

Habe eine Seaco Royal Professional bekommen, die offensichtlich nie entkalkt wurde.

Logischerweise war sie komplett verkalk. Pumpe, Durchlauferhitzer und Supportventil waren vollkommen dicht.

Habe nun alles wieder zum Laufen gebracht und die Maschine liefert nun auch schon Heißwasser. Sie schreibt aber noch immer "Entlüften".

Habe mir beim Zerlegen zwar alle Stecker markiert aber blöderweise den Anschluss des Flowmeters nicht markiert und jetzt weiß ich nicht, wo der Anschluss dafür auf der Steuerplatine sitzt.

Habe unten 3 3-polige Anschlüsse, wo der Stecker passt. Aber welcher ist der richtige?

Danke schonmal für Infos

Gruß Peter

Geschrieben von: Schlawi am Sonntag, 03. April 2022, 15:40 Uhr

Flowmeter müsste auf JP8 kommen.

Hast du die Schläuche richtig herum auf dem Flowmeter? Flussrichtung beachten.

Im Testmodus kannst du auch die Impulse auslesen. Sollten um 40 sein.

Im Anhang mal ein Plan der Verkabelung. Sollte auf dein passen.

Geschrieben von: Gast_Peter am Sonntag, 03. April 2022, 18:22 Uhr

Danke, das hilft schon mal.

Habe das Kabel nun angeschlossen und im Testmodus "Wasser fördern" zeigt er mir 19 als Durchflußmenge an. Ist zwar nicht wie erwartet 40, aber trotzdem sagt mir das, dass der Stecker wohl richtig gesteckt ist. Wenn ich den Stecker abziehe zeigt er nichts mehr an.

An der Meldung "Entlüften" ändert das aber nichts.

Noch eine Idee?

Geschrieben von: Schlawi am Sonntag, 03. April 2022, 19:45 Uhr

Mit 19 Impulsen kommst du nicht aus dem Entlüften raus.

Die Schläuche hast du richtig herum am Flowmeter? Hab ich oben schon gefragt.

Ansonsten Pumpe schwach oder bekommt zu wenig Wasser vom Wassertank. Oder es besteht noch eine Verstopfung.

Wenn du guten Entkalker hast (auf Amidosulfonsäurebasis) kannst du ihn über den Testmodus durchpumpen. Vielleicht reicht das schon.

Ist die Pumpe laut oder eher leiser?

Geschrieben von: Gast_Peter am Montag, 04. April 2022, 06:39 Uhr

Ja, die Schläuche habe ich richtig herum angeschlossen. Das habe ich bereits mit den Pfeilen am Flowmeter kontrolliert.

Die Schläuche sahen bei der optischen Kontrolle alle gut aus. Habe mich aber bisher nur auf die eingangs erwähnten Teile: Pumpe, Durchlauferhitzer und Supportventil gekümmert.

Werde jetzt mal die gesamte Maschine über den Testmodus entkalken.

Die Pumpe hört sich eigentlich normal an. Werde sie aber auch nochmal testen indem ich den Schlauch zum Durchlauferhitzer abziehe und mal so schaue wieviele Impulse das Flowmeter angibt.

Danke für Deine Tips. Echt klasse

LG Peter

Geschrieben von: Gast_Peter am Mittwoch, 06. April 2022, 14:25 Uhr

WOW, das war's. Fehler behoben.

Ich habe die Pumpe zerlegt und die kleine O-Ring-Dichtung und die Kugel erneuert.

Jetzt liefert die Pumpe 45 Impulse und die Meldung "Entlüften" ist damit auch verschwunden.

Klasse Support

Danke !!

Liebe Grüße

Peter

Geschrieben von: Schlawi am Mittwoch, 06. April 2022, 17:14 Uhr

Prima, freut mich wenn es wieder geht.

Als ich anfing hab ich auch die Kugel ersetzt. Inzwischen baue ich nur noch neue Pumpen ein. Spart viel Zeit, falls die Pumpe einen Defekt hat, und die Reparatur mit der Kugel funktioniert nicht immer.

Kaffeevollautomaten.org > Saeco > Royal Professional Flowmeter

#### www.kaffeevollautomaten.org

zurück

Drucken