zurück

Drucken

# Riegel bei Brühgruppe Melitta TS

Geschrieben von: Gast_Richard am Sonntag, 28. April 2019, 10:59 Uhr

Hallo.

Ich besitze seit drei Jahren das Kaffeevolautomat Melitta Caffeo Barista TS.

Seit einiege Zeit nach der Reiniegung ist es sehr schwierig die Brühgruppe einzusetzen und den Riegel von links in die rechte Position zu setzen.

Nach da. 10 Versuchen gelingt es endlich und so bis zu nächste Reiniegung, das wiederholt sich der Prozeder. Das geht auf die Nerven . Bei erstem Kaffee ist noch lauter Knackgereusch zu hören dann läuft alles so lange bis das Automat in 30 Tagen wieder gereinigt wird.

Bitte gute Tipps, damit ich wieder meine Ruhe habe.

Danke im Voraus und MfG: Richard

Geschrieben von: Guest am Sonntag, 31. Januar 2021, 11:33 Uhr

Hallo,

Etwas verspätet. Aber vllt. für andere mit dem Problem. Das „Gummizahnrad“ das in die Brühgruppe greift mit etwas Silikonfett einreiben. Das dürfte das Problem .

Geschrieben von: Franz Stepec am Montag, 16. Januar 2023, 20:05 Uhr

Kann meine Brügruppe nicht mehr herausziehen

Geschrieben von: kaffeechris am Montag, 16. Januar 2023, 20:27 Uhr

Wo steht der Pfeil der Brüheinheit?

Wenn der nicht auf der Position steht nochmals starten. Pflanzenöl mit einen Strohhalm hinten auf den Konnektor träufeln wo die Brüheinheit, Wasser und Kaffeeablauf hat.

Wenn die Brüheinheit heraus diese komplett warten und den KVA reinigen von innen.

Den meistens Wartungsset´s liegt eine kleine Tube Silikonfett bei, sollte man regelmäßig an den O-Ringen leicht anbringen.

Anleitung für die Brüheinheitüberholungen gibt es im Netz oder bei den bekannten Ersatzteilhändlern.

Kaffeevollautomaten.org > Melitta > Riegel bei Brühgruppe Melitta TS

#### www.kaffeevollautomaten.org

zurück

Drucken