zurück

Drucken

# AEG Caffee Silenzio

Geschrieben von: Meister L am Montag, 26. Oktober 2015, 11:57 Uhr

Hallo

meine AEG Caffee Silenzio zickt rum.

Das Problem ist ähnlich wie bei Alex 66, nur das die Funktion der Brühgruppe noch gegeben ist.

Sprich mit der "Test Tastenfolge"(1Tasse + Dampf + Einstecken) kann ich die Brühgruppe hoch und runter fahren.

Beim normalen Start leuchten dann aber:

LED für 1 Tasse u. 2 Tassen + Warndreieck

Ein bzw Ausschalten oder Steckerziehen bringt keine Besserug ... gleiches Problem!

Den unteren Endschalter habe ich schon mal ein und aus gesteckt und es gab keine Veränderung. Der Aufschäumer funktioniert auch noch, keine Ahnung was da bremst!

Gruß Ralf

Geschrieben von: jokel am Montag, 26. Oktober 2015, 12:57 Uhr

Was war die Vorgeschichte?

Gruß Stefan

Geschrieben von: Meister L am Montag, 26. Oktober 2015, 13:35 Uhr

Bei meiner Maschine gabs keine, ausser das ich vor gut einem Jahr die Maschine gereinigt habe plus neue Dichtungen und Pumpe.

Die Maschine hat morgens einwandfrei funktioniert, mittags gabs dann das Fehlerbild.

Gruß Ralf

Geschrieben von: jokel am Montag, 26. Oktober 2015, 19:15 Uhr

Hört man die BG verfahren, wenn du den Netzstecker ziehst und wieder einsteckst? Wann genau kommt der Alarm? Hast du ein Messgerät (Multimeter)?

Gruß Stefan

Geschrieben von: Meister L am Montag, 26. Oktober 2015, 21:54 Uhr

...also der Start der Maschine ist normal, sprich man hört die BG verfahren, dann dauert es ja normalerweise etwas und nach einiger Zeit rattert die Pumpe und das Wasser wird durch gedrückt. Das rattern der Pumpe passiert nicht mehr, sondern nach 3 bis 5 Minuten (die beiden Tassen blinken wie immer beim Start) leuchtet irgendwann das Warndreieck auf.

Geschrieben von: jokel am Dienstag, 27. Oktober 2015, 10:08 Uhr

Dann sollte ein Problem an der Heizung vorliegen. Thermoblock ohmisch durchmessen.

Gruß Stefan

Geschrieben von: Meister L am Dienstag, 27. Oktober 2015, 10:25 Uhr

...das mit dem messen wird ein Problem, ich muß mal einen Kollegen fragen.

Aber der Thermoblock verliert auch leicht Wasser, ich glaube der hat den Geist aufgegeben. Wenn man den tauscht, sollte man da auch den Mikroschalter oder ähnliches tauschen?

Geschrieben von: jokel am Dienstag, 27. Oktober 2015, 11:02 Uhr

Man müsste erstmal wissen, ob es ein EAM oder ein ESAM Thermoblock ist. Google mal danach und vergleiche es mit deinem Thermoblock. Ich weiß nicht, ob unter der Maschine die DeLonghi Bezeichnung der Maschine steht.

Gruß Stefan

Geschrieben von: Meister L am Dienstag, 27. Oktober 2015, 15:47 Uhr

Ich werde heute Abend erst mal den TB testen, vom vergleich her müßte es ein ESAM Thermoblock sein.

Gruß Ralf

Geschrieben von: jokel am Dienstag, 27. Oktober 2015, 17:41 Uhr

Ist auf dem Thermoblock eine 5 oder eine 6 eingestanzt?

Gruß Stefan

Geschrieben von: Meister L am Mittwoch, 28. Oktober 2015, 18:51 Uhr

Auf dem Block ist eine 6 eingestanzt, es sollte dann eine ESAM sein, oder?

Gruß Ralf

Geschrieben von: jokel am Mittwoch, 28. Oktober 2015, 20:45 Uhr

Korrekt. Wenn das Blech noch i.O. ist, könntest du auf den 5mm umrüsten. Denn kannst du kostengünstig nackig bekommen. Im Nachbarforum kaffee-welt.net findest du im Downloadbereich dafür einige Anleitungen, die du nach Registration downloaden kannst.

Gruß Stefan

Geschrieben von: Meister L am Donnerstag, 29. Oktober 2015, 17:56 Uhr

Die Maschine ist jetzt gut 6 Jahre alt, und teilweise waren die Dichtungen schon mal etwas marode, deshalb hat das Blech auch ordentlich was abbekommen. Ich denke das ich die ganze Einheit tauschen werde, Danke jedenfalls für die prima Hilfe!!!

Kaffeevollautomaten.org > AEG > AEG Caffee Silenzio

#### www.kaffeevollautomaten.org

zurück

Drucken