zurück

Drucken

# NEFF C77V60N2

Geschrieben von: Gast_Dominik am Montag, 13. Juli 2015, 18:06 Uhr

Hallo zusammen,

ich habe eine NEFF C77V60N2 die mal einen Austausch des Kaffeeauslaufs nötig hätte (und das nach gerade mal 2 Jahren und 1170 Kaffeebezügen  )

Leider ist diese Maschine nicht baugleich zum N1 Modell. Sprich: Man kann die Blende nicht einfach abziehen, sondern muss diese erstmal von oben mit zwei Schrauben lösen.

Soweit so gut - leider kommt man dann immer noch nicht an den Kaffeeauslauf.

Hat einer eine Idee oder evtl. auch ein Service Manual? Bei Neff kann man die E-Teile ja prima bestellen (7,50 EUR) - nur ohne Service-Anleitung eher schwierig einzubauen.

LG

Dominik

Geschrieben von: HWS am Montag, 13. Juli 2015, 20:49 Uhr

Guten Abend,

ich hab eine Explosionszeichnung gefunden. Vielleicht hilft sie

Gruß HWS

Geschrieben von: Gast_Dominik am Dienstag, 14. Juli 2015, 09:34 Uhr

Hi und Danke,

die habe ich auch schon gefunden. Aber leider geht nicht wirklich daraus hervor, wie man den Kaffeeauslauf demontieren kann

LG

Dominik

Geschrieben von: Gast_Hans am Dienstag, 03. Januar 2017, 16:16 Uhr

habe das gleiche Problem  wie wird der auslauf/verteiler 00621811 ausgebaut??

Schon mal danke

Geschrieben von: Gast_daniel am Montag, 13. März 2017, 12:12 Uhr

Hallo,

ich habe auch ein C77V60 N2 sie war gerade vor kurzem beim Service wo ich das Keramikventil tauschen lassen habe. Nun hab ich das nächste Problem.

Der Kaffee läuft ziemlich schlecht und oder seitlich aus dem Auslauf raus.

Die Frage ist wie baue ich den Kaffeeauslauf aus?

Den kleinen Neff Deckel kann man ganz einfach abnehmen und die Milchdüse lässt sich auch ohne Problem abnehmen.

Aber wie komme ich an die Auslaufdüse nun ran?

Ich möchte ungern aufgrund roher Gewalt was abbrechen.

Kann hier jemand helfen ?

Bin über jede Idee /Info dankbar

Viele Grüße

Daniel

Geschrieben von: HWS am Montag, 13. März 2017, 20:06 Uhr

Wenn ich die Maschine vor mir haette, koennte ich Euch besser helfen. Es ist der gleiche Aufbau wie bei den Siemens EQ 5ern. Aber selbst bei denen gibt es 2 verschiedene Varianten des Auslauf-Gehaeuses. Hinter dem Auslaufgehaeuse ist so eine Art Rastnase, die man mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher aushebeln kann. Das Plastikzeug haelt ziemlich viel aus. Danach kann man die Huelle nach oben rausziehen. Geht etwas schwer. Also auf der Rueckseite des Auslaufs werdet Ihr fuendig.

HWS

Geschrieben von: HWS am Montag, 13. März 2017, 20:15 Uhr

Habe eben noch was gefunden:

<Also, du gehst an der Oberseite hinten mittig mit einem kleinen schraubendreher zwischen, ca 1cm tief reinstecken. Dann kannst die umlaufende verkleidung des auslaufes nach oben schieben. Geht etwas schwer aber es geht.>

HWS

Geschrieben von: Gast_daniel am Dienstag, 14. März 2017, 09:30 Uhr

Hi HWS,

danke für die Antwort. Aber von Oben kommst du nicht ran. Da von oben auch noch eine Blende ist. Und um die zu demontieren musst du die halbe Maschine zerlegen.

Ich werde heute Abend mal Bilder machen und die reinstellen. Damit du mal sehen kannst was ich meine.

Ich glaube der Kauffeeauslauf sowie die Blende in der der Kaffeeauslauf eingebaut ist. ist irgendwie am Schlitten dahinter montiert. Die frage ist nur ob geschraubt oder geklippt.

Viele Grüße

Daniel

Geschrieben von: Gast_Andrea am Donnerstag, 16. Mai 2019, 15:22 Uhr

Hallo! Ich hab exakt das gleiche Problem mit meinem NEFF Kaffeevollautomaten. Wie bekomme ich das Teil mit dem Kaffeeauslass runter???? Hat es jemand von euch geschafft ??

Geschrieben von: Burkhard am Dienstag, 09. Juli 2019, 17:47 Uhr

Geschafft !

Links und rechts des michschäumers, der ja schon ausgebaut wurde, befinden sich laschen. Wenn diese nach innen gebogen werden, lässt sich das Gehäuse nach vorne herausnehmen. Zwar Takelung, aber es geht.

Dann ein akabelschuh abziehen und den Kaffeeschlauch. Dann habt Ihr den Auslauf in der Hand

Geschrieben von: Burkhard am Dienstag, 09. Juli 2019, 17:50 Uhr

Geschafft !

Links und rechts des Milchschäumers, der ja schon ausgebaut wurde, befinden sich Laschen. Wenn diese nach innen gebogen werden, lässt sich das Gehäuse nach vorne herausnehmen. Zwar Etwas harkelig, aber es geht.

Dann ein Kabelschuh abziehen und den Kaffeeschlauch. Dann habt Ihr den Auslauf in der Hand

Geschrieben von: obaechthe am Freitag, 29. November 2019, 13:45 Uhr

Hi! Bin diesbezüglich selber Grad am basteln...

Welche Halterungen meinst du,? Ich sehe nur links und rechts zwei Nasen in einer Art Schiene. Diese nach hinten schieben funktioniert leider nicht. Und was anderes trau ich mich nicht wegen Bruchgefahr...

Bitte um Hilfe! LG, obaechthe

Geschrieben von: Gast_Jonathan am Sonntag, 11. Oktober 2020, 01:18 Uhr

Hat jemand Fotos, die zeigen, wie man das macht?

Geschrieben von: Coffee_Gourmet am Samstag, 16. Januar 2021, 17:46 Uhr

Wir haben den Kaffeeauslauf (Verteiler, Nr. 0107) kürzlich ebenfalls tauschen müssen, da der Kaffee seit geraumer Zeit nur aus einer Düse herauskam. Hier eine kurze Erläuterung, wie man die Abdeckung entfernt und an den Verteiler gelangt.

1) Sobald man die Blende (Nr. 0106) entfernt hat, ist als nächstes die Abdeckung (0102) dran.

2) Dafür müssen die beiden Klemmen nach Innen gedrückt werden (siehe angehängtes Bild). Das kann bspw. mit einer Zange erfolgen. Nun kann die Abdeckung ganz einfach mit der Hand nach vorne herausgezogen werden.

3) Nun den alten Verteiler gegen den neuen tauschen und die Abdeckung wieder auf die Klemmen setzen (davor natürlich noch den Schlauch und das Kabel wieder anschließen) und die Klemmen nun nach außen drücken.

Wir können auf jeden Fall sagen, dass es sich gelohnt hat, den Verteiler zu wechseln, da der Kaffee jetzt deutlich besser schmeckt!

Geschrieben von: Gast_Jean am Montag, 30. August 2021, 14:58 Uhr

Hi,

Das mit dem Heraushebeln der beiden Schlitten rechts uns links funktioniert zwar so einigermaßen, doch beim Wiederzusammenbau bekomme ich die beiden schwarzen Schlitten nicht wieder in ihre Führung.

Insofern bleibt für mich die Frage stehen: Wie löse ich die beiden Schrauben von Bauteil 106 (siehe PDF) bzw. was muss demontiert werden, um an die beiden Schrauvben ranzukommen?

Viele Grüße

Geschrieben von: RB am Freitag, 18. Februar 2022, 09:18 Uhr

Kann jemand sagen wie man 0106 entfernen kann?

Die folgenden Schritte sind gut beschrieben, aber eben nicht der Anfang

Muss ich das ganze Gehäuse entfernen, um 0106 abzubekommen? Denn 0106 ist bei mir mit 2 Schraiben von oben festgeschraubt.

Vielen Dank!

Kaffeevollautomaten.org > Sonstige > NEFF C77V60N2

#### www.kaffeevollautomaten.org

zurück

Drucken