zurück

Drucken

# Jura Impressa S9 avantgarde / 801

Geschrieben von: marion6020 am Sonntag, 28. Februar 2016, 16:39 Uhr

Hallo! Ich habe eine Jura Impressa 801,l die der S 9 Avantgarde entspricht.

Bei der Maschine ist von einer Minute auf die andere plötzlich aus dem Auslauf kein Kaffee, sondern nur mehr klares Wasser gekommen und das Kaffeepulver ist im Auffangbehälter gelandet. Zuvor wurden ganz normal noch zwei Kaffees produziert.Die Maschine zeigt auch keine Fehlermeldung.

Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte ?

Vielen Dank im Voraus, lg Marion

Geschrieben von: numberonedefender am Sonntag, 28. Februar 2016, 16:48 Uhr

Kann so eigentlich nicht sein...

Die Maschine gibt außer beim Spülvorgang definitiv nicht nur klares Wasser aus, ohne das eine Fehlermeldung erscheint.

Mögliches Szenario 1: Drainageventil defekt, dann landet das klare Wasser aber in der Schale.

Mögliches Szenario 2: Zuwenig Pulver in der Brühkammer => Abbruch des Brühvorgangs mit Meldung.

Mögliches Szenario 3: "Rückläufer" der Brüheinheit => Abbruch des Brühvorgangs mit Meldung.

Geschrieben von: marion6020 am Sonntag, 28. Februar 2016, 17:22 Uhr

vorerst danke für die rasche antwort!

leider ist tatsächlich nur die Meldung "bitte wählen" auf dem Display. wenn man dann auswählt wird der Kaffee gerieben und dann kommt leider nur klares Wasser. Wenn ich die Schale unten raus ziehe, dann liegt das Kaffeepulver ganz links trocken drin, als wäre es einfach da rein gerieben worden.

Ich hab mal mit der Hand ins Schalenfach gegriffen und links nach oben, da ist ja eine Öffnung, und da hängt ein Schlauch lose rum, ist das normal, dass der so frei hängt?

Ansonsten kommt tatsächlich keine andere Meldung, wir haben es ein paar Mal probiert. :-(

Geschrieben von: numberonedefender am Sonntag, 28. Februar 2016, 17:29 Uhr

Der lose Schlauch ist normal...

Der Brühvorgang wird aber nach dem Vorbrühen abgebrochen und es kommt nur eine kleine Menge Wasser, oder?

Geschrieben von: marion6020 am Sonntag, 28. Februar 2016, 17:45 Uhr

.. nein, der Brühvorgang läuft normal ab, das klare Wasser rinnt in der Menge raus, als wäre es Kaffee. er wird nicht abgebrochen.

Geschrieben von: numberonedefender am Sonntag, 28. Februar 2016, 17:48 Uhr

Nimm mal den Einfülltrichter für Pulver komplett raus und schaue von oben in den Schacht: siehst Du die offene Brühkammer oder schaust Du auf eine braune Klappe?

Geschrieben von: marion6020 am Sonntag, 28. Februar 2016, 17:52 Uhr

... ich sehe einen Schacht, der schräg nach links unten verläuft

Geschrieben von: numberonedefender am Sonntag, 28. Februar 2016, 18:18 Uhr

Das ist klar...

Aber schaust Du in die offene Brühkammer oder ist diese verdeckt? Eine Taschenlampe wäre ggf. hilfreich...

Lässt sich die Schublade problemlos entnehmen oder ist möglicherweise links die Tresterrutsche im Weg?

Geschrieben von: marion6020 am Sonntag, 28. Februar 2016, 18:30 Uhr

... Taschenlampe hatte ich schon verwendet :-)

zuerst war der Schacht offen, jetzt sehe ich aber den schacht nicht mehr so nach unten links offen, sondern eine Klappe, und nix mehr nach links unten. Die Maschine hat aber in der Zwischenzeit auch versucht , die Selbstpflege zu aktivieren. Ich weiß nicht, ob deswegen der Schacht jetzt zu ist ?

Die Lade lässt sich ganz normal entnehmen.

Geschrieben von: numberonedefender am Sonntag, 28. Februar 2016, 18:39 Uhr

Das Ganze bleibt etwas rätselhaft für mich...

Eigentlich brüht eine Jura nicht durch, wenn sie eine leere Brühkammer erkennt. Mag sein, dass das bei der 801 anders ist, weil sie eine aktive Bohnenerkennung hat... Hab meine Avantgarde gerade verliehen und kann es nicht testen.

Das Mahlgut scheint offenbar vorbeizufallen, deshalb tippe ich auf den "Rückläufer" der Brüheinheit, d.h., sie fährt nicht in Grundstellung, sondern bleibt geschlossen in Brühstellung stehen. Dann müsstest Du aber die Tresterrutsche sehen, die in die Schublade ragt...

Geschrieben von: Guest am Sonntag, 28. Februar 2016, 18:52 Uhr

ich hab nochmal unten mit der Taschenlampe nachgeschaut, da sind ja zwei teile, die zueinander schräg nach unten gehen und so etwas wie einen offenen Trichter bilden - ist das die tresterrutsche?

da ist ja für das rechte teil, das ja etwas nach unten ragt, genau beim rechten Schubladeneinsatz links hinten ein Eck ausgenommen, sodass die Lade problemlos hinein geschoben werden kann.

Ich könnte Dir Fotos machen, kann man die hier einstellen?

Die 801 ist ja identisch mit der S9 hat man mir gesagt, nur dass die Bezeichnung in der Schweiz eben 801 ist.

ich bin auch etwas ratlos, weil eben keine Fehlermeldung auftaucht.

Geschrieben von: numberonedefender am Sonntag, 28. Februar 2016, 19:06 Uhr

Foto wäre hilfreich, kannst Du als Datei an eine Antwort anhängen...

Geschrieben von: marion6020 am Sonntag, 28. Februar 2016, 19:08 Uhr

hab mich mal registriert, geht dann vielleicht leichter :-)

Geschrieben von: marion6020 am Sonntag, 28. Februar 2016, 19:17 Uhr

ein Foto von unten, diesmal hoffentlich richtige perspektive

Geschrieben von: numberonedefender am Sonntag, 28. Februar 2016, 20:00 Uhr

So steht die Brüheinheit absolut korrekt. So müsste ein Kaffeebezug gelingen.

Geschrieben von: marion6020 am Sonntag, 28. Februar 2016, 20:47 Uhr

Ich habs nochmal versucht.. und siehe da,.... es kommt wieder Kaffee. Aber warum vorher nur Wasser gekommen ist, bleibt wohl ein Rätsel Ich hab jetzt nichts weiter getan, als den Einsatz vom Pulverkaffee und die Ablaufschale wieder rein zu setzen. Was komisch war, es wurde keine automatische Pflege durchgeführt, obwohl ich warten musste, bis aufgeheizt war, normalerweise kommt dann Pflege und dann erst die Aufforderungen "bitte wählen" .....

Trotzdem vielen Dank für Deine Bemühungen, immerhin läuft die Maschine wieder  LG Marion

Geschrieben von: numberonedefender am Sonntag, 28. Februar 2016, 21:31 Uhr

Ich wünsche Dir, dass das so bleibt (vermutlich wirst Du demnächst die Brüheinheit austauschen müssen...)!

Geschrieben von: marion6020 am Sonntag, 28. Februar 2016, 21:50 Uhr

hmm, das würd ich aber gar nicht witzig finden, ich habe die Maschine erst seit ca. 3 Monaten, zwar gebraucht gekauft, aber bei einem Händler, der sie angeblich generalüberholt hat. hast du eine Ahnung, was das kosten wird ? ich hab zwar 1 Jahr Gewährleistung, aber müsste die Maschine nach Deutschland schicken. Vielleicht ist es günstiger, wenn ich sie doch in Österreich reparieren lasse? Oder kann man das Teil selbst tauschen?

Geschrieben von: numberonedefender am Sonntag, 28. Februar 2016, 22:00 Uhr

Nun erst mal abwarten...

Eine Brüheinheit selbst zu tauschen oder zu revidieren ist kein Hexenwerk, zumal es gute Anleitungen gibt.

Wenn es der Fehler ist/war, den ich vermute, müsste man dann genau schauen, ob die Sperrklinken der Brüheinheit ggf. zu abgenutzt sind und der Fehler so irgendwann wieder auftreten würde.

Vielleicht hat der Verkäufer aber auch nur zu großzügig mit Silikonfett gearbeitet

Geschrieben von: marion6020 am Sonntag, 28. Februar 2016, 22:43 Uhr

Dann warte ich mal ab und schau' was passiert.

Nochmals tausend Dank für Deine Geduld und Hilfe! LG Marion

Geschrieben von: Gast_Chris am Dienstag, 10. Januar 2017, 05:43 Uhr

Guten Morgen,

Ich habe mit meiner Jura S 9 genau das gleiche Problem. Der Kaffee fällt trocken in die Schale und das Wasser kommt klar und erhitzt aus dem Kaffeeauslauf. Nachdem ich die Brühgruppe gereinigt hatte und ein paar Dichtungen getauscht hatte konnte ich ca. 10 Kaffees beziehen. Heute Morgen kam dann wieder die Ernüchterung als der Fehler wieder auftrat. Eine Fehlermeldung zeigt mit die Maschine auch nicht an.

P.s. Was meintest du mit "zu großzügig mit dem Silikon" ?

Gruß Chris

Geschrieben von: Danceman am Dienstag, 10. Januar 2017, 08:19 Uhr

QUOTE

zu großzügig mit dem Silikon

Es gibt Leute die alles schmieren was sich bewegt. Das ist falsch, denn es soll nur an sehr wenigen Stellen geschmiert werden. Zuviel ist Kontraproduktiv, denn zusammen mit Kaffeemehl ergibt das eine schöne Klebepampe die dafür sorgt das die Brühgruppe schwergängiger wird. Da gibt es gute Anleitungen...

Klingt bei dir nach abgenutzten Sperrklinken. Dadurch gibt es "Rückwärtsläufer", das heisst der Zylinder fürs Kaffeemehl bleibt geschlossen und das Kaffeemehl fällt daneben. Kann man sehen wenn man von oben ins Pulverfach schaut...

Die Sperrklinken kann man mit einem Fön behutsam erwärmen und vorsichtig etwas nachbiegen. Dann läuft die Mechankik wieder zuverlässig richtigrum...

Geschrieben von: Edwin am Dienstag, 24. Januar 2023, 12:44 Uhr

QUOTE (marion6020 @ Sonntag, 28. Februar 2016, 16:22 Uhr)

vorerst danke für die rasche antwort! leider ist tatsächlich nur die Meldung "bitte wählen" auf dem Display. wenn man dann auswählt wird der Kaffee gerieben und dann kommt leider nur klares Wasser. Wenn ich die Schale unten raus ziehe, dann liegt das Kaffeepulver ganz links trocken drin, als wäre es einfach da rein gerieben worden. Ich hab mal mit der Hand ins Schalenfach gegriffen und links nach oben, da ist ja eine Öffnung, und da hängt ein Schlauch lose rum, ist das normal, dass der so frei hängt? Ansonsten kommt tatsächlich keine andere Meldung, wir haben es ein paar Mal probiert. :-(

Hallo Marion, oder auch jemand anderes der eine Lösung zu der Jura S9 hat!

Ich habe das gleiche Problem, wie du hattest. Ohne Fehlermeldung! Es wurde aber leider keine Antwort präsentiert.

"Ich hab mal mit der Hand ins Schalenfach gegriffen und links nach oben, da ist ja eine Öffnung, und da hängt ein Schlauch lose rum, ist das normal, dass der so frei hängt?"

Könntest du mir bitte sagen, was es sich mit Schlauch auf sich hat. Ist es normal, dass der da runter hängt? Funktioniert deshalb etwas nicht? Kannst du mir sagen, wo der Schlauch hingehört, wo er aufgestöpselt werden muss?

Da ich mich nicht so gut auskenne, würdest du mir sehr helfen!

Beste Grüße

Edwin

Geschrieben von: Edwin am Dienstag, 24. Januar 2023, 12:46 Uhr

QUOTE (marion6020 @ Sonntag, 28. Februar 2016, 16:22 Uhr)

vorerst danke für die rasche antwort! leider ist tatsächlich nur die Meldung "bitte wählen" auf dem Display. wenn man dann auswählt wird der Kaffee gerieben und dann kommt leider nur klares Wasser. Wenn ich die Schale unten raus ziehe, dann liegt das Kaffeepulver ganz links trocken drin, als wäre es einfach da rein gerieben worden. Ich hab mal mit der Hand ins Schalenfach gegriffen und links nach oben, da ist ja eine Öffnung, und da hängt ein Schlauch lose rum, ist das normal, dass der so frei hängt? Ansonsten kommt tatsächlich keine andere Meldung, wir haben es ein paar Mal probiert. :-(

Hallo Marion, oder auch jemand anderes der eine Lösung zu der Jura S9 hat!

Ich habe das gleiche Problem, wie du hattest. Ohne Fehlermeldung! Es wurde aber leider keine Antwort präsentiert.

"Ich hab mal mit der Hand ins Schalenfach gegriffen und links nach oben, da ist ja eine Öffnung, und da hängt ein Schlauch lose rum, ist das normal, dass der so frei hängt?"

Könntest du mir bitte sagen, was es sich mit Schlauch auf sich hat. Ist es normal, dass der da runter hängt? Funktioniert deshalb etwas nicht? Kannst du mir sagen, wo der Schlauch hingehört, wo er aufgestöpselt werden muss?

Da ich mich nicht so gut auskenne, würdest du mir sehr helfen!

Beste Grüße

Edwin

Geschrieben von: Almaty am Dienstag, 24. Januar 2023, 17:20 Uhr

Hallo, Edwin. Das ist normal, das Schlauch da hängt. Aber das Pulver trocken in die Schale fehlt, da muss die Brühgruppe ausgetauscht oder revidiert werden.

Kaffeevollautomaten.org > Allgemein > Jura Impressa S9 avantgarde / 801

#### www.kaffeevollautomaten.org

zurück

Drucken