zurück

Drucken

# Kein Wasser

Geschrieben von: Raio am Freitag, 09. Juni 2017, 17:20 Uhr

Bei meiner Incanto ,

blinken die Espresso,Kaffe und Wassermangel LED.

Zudem Kommt auch kein Wasser und kein Dampf.

Geschrieben von: Danceman am Samstag, 10. Juni 2017, 11:17 Uhr

Na zumindest sind die Leuchten in Ordnung, was ja schonmal positiv ist...

Ansonsten hilft es wenn du erstmal rausfindest was die blinkenden Lämpchen dir sagen wollen. In Kombination würde ich auf eine Fehleranzeige tippen. Da du aber nicht mehr als "Incanto" zu der Maschine weisst, wäre es sicher hilfreich wenn du selbst einfach mal in die 12 Bedienungsanleitungen schaust. Hier wird niemand sämtliche Bedienungsanleitungen für dich durchlesen in der Hoffnung evtl. die richtige erwischt zu haben. Ein bisschen musst du schon selbst mithelfen...

Geschrieben von: Raio am Samstag, 10. Juni 2017, 17:35 Uhr

Ist eins SUP 021YR

Habe Heizelement und Dampfelement ausgebaut

beim durchblasen geht Dampfelement recht gut

beim Heizelement muss ich schon kräftig pusten damit was geht

kann es sein dass zwar Luft durchgeht aber Wasser nicht ?

Geschrieben von: Raio am Samstag, 10. Juni 2017, 22:35 Uhr

Habe das Problem gelöst

Die Pumpe hatte einen hänger .

ausgebaut zerlegt , gereinigt . Alles wieder rein ---geht

Geschrieben von: Kaffeepoint am Donnerstag, 15. Juni 2017, 09:19 Uhr

Danke für die Rückmeldung und Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur

MfG Paul

Kaffeevollautomaten.org > Saeco > Kein Wasser

#### www.kaffeevollautomaten.org

zurück

Drucken