zurück

Drucken

# CaFamosaCF81-Probleme nach Wartung der Brüheinheit

Geschrieben von: Buddy1978 am Mittwoch, 20. Mai 2009, 08:02 Uhr

Hallo,

ich habe im Netz mit Dichtung und Silikon für die Wartung der Brüheinheit der CaFamosa CF81 bestellt und die Wartung dann gemäß einschlägiger, bebilderter Anleitungen durchgeführt.

Zuerst lief alles prima. Mittlerweile gibt es leichte Probleme mit der CF 81:

+ Beim Kaffeebezug schiebt sich die Tresterschale ca. 3-4 mm aus dem Gerät heraus und sitzt bomebenfest! Da wackelt nichts mehr.

+ Wenn ich das Gerät anschalte und die Reinigungs-/Spültaste drücke läuft das Wasser durch die Maschine. Es hört sich sehr gequält an und kommt nur Tröpfchenweise vorne heraus.

+ Je nach Tagesform kommt dann auch der Kaffee nur Tröpfchenweise. Habe Mahlgrad schon mehrfach variiert. Es ändert sich nichts.

Wäre super, wenn Ihr ein paar Tips habt

Geschrieben von: Helmut Boe am Mittwoch, 20. Mai 2009, 17:11 Uhr

Hallo,

bist Du sicher, dass Du die drei Schrauben der Brühgruppe rihtig eingesetzt und festgeschraubt hast? Hast Du die beiden Schrauben auf der anderen Seite fest angezogen?

LG

Helmut

Geschrieben von: Guest am Mittwoch, 20. Mai 2009, 17:39 Uhr

Ja, alles gemäß Anleitung festgeschraubt!

Geschrieben von: Helmut Boe am Mittwoch, 20. Mai 2009, 18:06 Uhr

Schau vorsichtshalber nochmal genau nach, die Fehlerbeschreibung deutet darauf hin, dass da was lose ist.

Helmut

Geschrieben von: Joranz am Mittwoch, 20. Mai 2009, 19:28 Uhr

Das sich die Tropf-/Tresterschale nach vorne raus schiebt könnte daran liegen, dass sie leicht verzogen ist. Dann setzt die Tresterrutsche auf dem Rand auf und die ganze Geschichte blockiert. Schau mal, ob du am Rand des Tresterbehälters Einkerbungen feststellen kannst. Dann könnte es evtl. helfen, wenn du die Seiten (die beiden schmaleren) etwas nach außen ziehst/biegst.

Gruß Joranz

Geschrieben von: Gregorthom am Mittwoch, 20. Mai 2009, 21:55 Uhr

Waren die Schalen evtl. mal im Geschirrspüler?

Gruß

Gregor

Geschrieben von: Immer mehr Probleme am Dienstag, 16. Juni 2009, 08:48 Uhr

Hallo zusammen,

die Maschine macht nun immer mehr Probleme.

Bei jedem Einschalten leuchten die 4 grünen Lampen und es nicht genug Wasser im Kreislauf. Dann drehe ich Dampbezug auf lonks und Wasser wird in den Kreislauf gepumpt. Danach schaltet die Maschine auf normal.

Der KaffeeBezug gestaltet sich sehr, sher, langsam und tröpfchenweise.

Heute hing der Tresterbehälter komplett fest. Lampe Tresterbehälter "rot" und Spülen "grün" blinkten. Durch Stecker zeiehn konnte ich die Misere aufheben.

Was kann ich noch machen????

Gruss, Buddy

Geschrieben von: Buddy1978 am Mittwoch, 08. Juli 2009, 08:48 Uhr

So, nun kommen weitere Nettigkeiten hinzu.

Das Gerät springt öfter in den Modus, wo 4 grüne Lampen leuchten. Kein Wasser im Kreislauft. Wenn ich dann die Dampfdüse einschalten kommt kochendheißes Wasser aus der Düse. Dann kann ich die Dampfdüse wieder abschalten und das Gerät ist im normal Modus.

Bei Kaffeebezug quält sich das Gerät tierisch. Es kommt nur tröpfchenweise Kaffee. Entweder habe ich dann nach 2 Minuten die Tasse voll oder das Gerät springt wieder in den Modus mit den 4 grünen Lämpchen.

Wenn ich dann ne Tassee voll bekommen habe, ist dieser Kaffee kochendheiß. War früher nicht so. Und das Gerät gibt nach auswerfen des Pads in den Tresterbehälter zischende Geräusche von sich und oben aus dem Gerät kommt heißer Wasserdampf.

Also, was kann dies sein????

Geschrieben von: Helmut Boe am Mittwoch, 08. Juli 2009, 09:44 Uhr

Hallo,

Zischen und Dampf deuten auf Undichtigkeit an der Heizpatrone hin. Überheißer Kaffee lässt einen defekten Thermosensor vermuten. Evtl. hat auch das Auslufventil einen Schadenn.

Öffne mal das Gehäuse und schau nach, wo das Zischen herkommt (Kalkspuren).

Gruß

Helmut

Geschrieben von: Ranger am Dienstag, 19. Januar 2016, 10:57 Uhr

Ich habe genau das gleiche Probleme mit dem vorschieben des Tresterbehälters beim Bezug . Hat da jemand eine Lösung ??

Geschrieben von: numberonedefender am Dienstag, 19. Januar 2016, 12:06 Uhr

Tresterbehälter verzogen, vor allem an den kurzen Seiten und/oder Tresterschaufel verbogen. In beiden Fällen setzt die Tresterschaufel auf dem hinteren Rand des Tresterbehälters auf und schiebt ihn nach vorne. Kann auch sein, dass die Tresterrutsche auf dem Tresterbehälter aufsetzt. Ist aber in diesem Thread eigentlich alles schon ausführlich beschrieben...

Geschrieben von: Exxxpressso am Montag, 13. Februar 2017, 15:13 Uhr

Hallo, hast du vielleicht beim instandsetzen der Brühgruppe den Laufschlitten gefettet?

Dieser bereich darf nicht gefettet werden, da die Brühgruppe sonst über ihre Anschlagspunkte springen kann.

Das aüßert sich oft in lautem knarren und knattern oft auch fehler 8 und der Tresterbehäter lässt sich auch nicht entnehmen weil die Brühgruppe nicht auf Grundstellung steht.

Kaffeevollautomaten.org > AEG > CaFamosaCF81-Probleme nach Wartung der Brüheinheit

#### www.kaffeevollautomaten.org

zurück

Drucken